«Утверждаю» Директор МУП «Управление коммунального хозяйства» Духовщинского городского поселения _________________В.Н. Стецюк «______»________ 201___г. М.П.

«Согласовано» Главный Государственный санитарный врач по Ярцевскому, Духовщинскому, Кардымовскому районам _________________Т.В.Старовойтова «______»________ 201___г. М.П.

«Согласовано» Глава Администрации МО «Духовщинский район» ___________________Б. В. Петифоров «______»________ 201___г. М.П.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

МУП «Управление коммунального хозяйства»

Духовщинского городского поселения

Духовщинского района Смоленской области

г.Духовщина

2018г.

Сведения об организации

Наименование: МУП «Управление коммунального хозяйства» Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области

Юридический адрес216200 Россия, Смоленская область, Духовщинский район, г.Духовщина, ул. Советская, д.65/49

Фактический адрес: 216200 Россия, Смоленская область, Духовщинский район, г.Духовщина, ул. М.Горького, д.19

ФИО руководителя: Владимир Николаевич Стецюк

Телефон:  (48166)  4-23-85,4-10-71, 4-21-55,Факс (48166) 4-10-71

Адрес электронной почты: mypykx@yandex.ru

Государственный регистрационный номер записи регистрации в Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных  предпринимателей)   1066727016674

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  6705004125

Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля назначается __мастер ВКХ__________________________________________

Сведения о лабораториях  проводящих анализы питьевой воды

- Химико-бактериологическая лаборатория  МУП «Водоканал» г. Ярцево

Смоленская область, г. Ярцево, ул М. Горького, д. 100

Аттестат аккредитации №  RA.RU.21ВЛ07 12.10.2016г.

Поводит анализы питьевой воды по органолептическим, обобщенным, неорганическим, микробиологическим показателям.

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» г. Смоленск, Тульский пер., д. 12

Поводит анализы питьевой воды по радиологическим показателям.

ЛИЦОМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

| № п.п. | Наименование мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проверка выполнения требований, нормативных документов, указанных в п.2 настоящей программы. В пределах своей компетенции и должностных обязанностей | Постоянно |
| 2. | Проверка полноты и кратности лабораторных исследований питьевой воды, согласно разработанной программе производственного контроля. Проведение отбора проб питьевой воды на анализ согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 в местах водозабора, перед поступлением воды в сеть и в самой распределительной сети (по графику). | Постоянно |
| 3. | Контроль за своевременным прохождением медосмотров декретированных лиц, связанных с эксплуатацией водопроводов, их гигиеническое обучение в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а также по эпидпоказаниям. | Постоянно |
| 4. | Представление в органы санитарной службы информации об авариях на водопроводных сетях и назначение ответственных лиц за выполнение этого требования. | Постоянно |
| 5. | Контроль за обязательным проведением дезинфекции систем водопровода и водопроводных сооружений во время проведения ремонтных работ и устранения аварий на водопроводных сетях. Составление актов по проведению дезинфекции водопроводных сетей и устранение утечек. | Постоянно |
| 6. | Согласование с органами санитарной службы материалов спецводопользования и проектных материалов по строительству (реконструкции) любых объектов, связанных с системой централизованного водоснабжения. | Постоянно |
| 7. | Контроль за наличием необходимого количества дезсредств, требуемых для дезинфекции водопроводных сооружений и водопроводов после аварий на них, утечек и по эпид. показаниям. | Постоянно |

#### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Централизованная система водоснабжения Муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства г. Духовщины представляет собой комплекс инженерных сооружений, в состав которых входит:

- водоподъемные сооружения (насосные станции первого подъема) – 3 шт.

- водопроводные сети, общая протяженность 25,6 км

- водоразборные колонки 90 шт.

###### Геологическая характеристика водозабора и защищенность водоносного горизонта

Водозабор по улице Луначарского  включает в себя:

Артезианская скважина №1 (рабочая)

год бурения 1977

глубина скважины (м) 110 м

эксплуатационный горизонт D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный горизонт

статический уровень на момент бурения (м)18 м

динамический уровень (м) 30 м,

марка насоса и глубина погружения – ЭЦВ 8-25х125, глубина погружения 60,0м

конструкция скважины по паспорту

химический состав воды по паспорту: ОМЧ 14; колититр 333; колииндекс 3; мутность – мутность с известковым садком;  железо 0,3; PH 7,8; общая жесткость 6,7;  сухой остаток 315,0; хлориды 6,6; сульфаты 3,7; щелочность 6,7; азот аммиака солевого 0,04, окисляемость 3,4.

Химический состав воды фактический согласно протоколов КХА полного химического анализа питьевой воды.

Наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние

Зона строгого режима 1 пояса артскважины радиусом 30 метров ограждена.

ЗСО 2 пояса артскважины занята приусадебными участками и огородами

Водозабор по улице М.Горького  включает в себя:

Артезианская скважина №2 (рабочая)

год бурения 1979

глубина скважины (м) 117 м

эксплуатационный горизонт D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный горизонт

статический уровень на момент бурения (м)15 м

динамический уровень (м) 20-25 м,

марка насоса и глубина погружения – ЭЦВ 8-25х125, глубина погружения 60,0 м

конструкция скважины по паспорту

химический состав воды по паспорту: ОМЧ 51; колититр 111; колииндекс 9; мутность – ничтожный;  железо 0,3; PH  ; общая жесткость 6,3;  сухой остаток 280,0; хлориды 7,0; сульфаты 4,9; щелочность 6,7; азот аммиака солевого 0,04, окисляемость.

Химический состав воды фактический согласно протоколов КХА полного химического анализа питьевой воды.

Наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние

Зона строгого режима 1 пояса артскважины радиусом 10 метров ограждена, в зоне расположена котельная школы-интерната №2 на газовом топливе,

ЗСО 2 пояса артскважины  - территория школы-интерната №2 и МУП «УКХ»

Водозабор по улице Садовая  включает в себя:

Артезианская скважина № 3 (рабочая)

год бурения 1977

глубина скважины (м) 110 м

эксплуатационный горизонт D3pl-hv водоносный плавско-хованский карбонатный горизонт

статический уровень на момент бурения (м)17 м

динамический уровень (м) 18,5-20,

марка насоса и глубина погружения – ЭЦВ 8-25х125,

конструкция скважины по паспорту

химический состав воды по паспорту: ОМЧ 39; колититр 111; колииндекс 9; мутность – незначительный;  железо 0,2; PH 7,5 ; общая жесткость 6,2;  сухой остаток 305,0; хлориды 4,7; сульфаты 4,9; щелочность 6,2; азот аммиака солевого 0,04, окисляемость 4,1.

Химический состав воды фактический согласно протоколов КХА полного химического анализа питьевой воды.

Наличие зон санитарной охраны I и II пояса и их санитарное состояние

Зона строгого режима 1 пояса артскважины радиусом 30 метров ограждена

ЗСО 2 пояса артскважины -  территория лесхоза

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЧИСТКИ, ПРОМЫВКИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ВОДОСНАБЖЕНИИ (ПРИЛАГАЮТСЯ К ПРОГРАММЕ).

3. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных правил СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические  требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» утв. 26.09.2001г. № 24

В соответствии с Федеральным Законом « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» за качеством питьевой воды должен осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

4. Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы  водоснабжения, в соответствии с рабочей программой  постоянно контролирует качество воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной водопроводной сети.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 6 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»:

| Виды показателей | Количество проб в течении одного года, не менее |
| --- | --- |
|  | для подземных источников |
| Микробиологические | 4 (по сезонам года) |
| Паразитологические | Не проводятся |
| Органолептические | 4 (по сезонам года) |
| Обобщенные показ. | - «- |
| Неорганические и органические в-ва | 1 |
| Радиологические | 1 |

Виды определяемых показателей и количество исследуемых проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть устанавливаются с учетом требований, указанных в таблице 7 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»:

| Виды показателей | Количество проб в течении одного года, не менее |
| --- | --- |
|  | Для подземных источников |
|  | Численность населения, обеспечиваемого водой из данной системы водоснабжения, тыс. чел. |
|  | До 20 | 20-100 |
| Микробиологические | 50*(1) | 150*(2) |
| Паразитологические | Не проводятся |
| Органолептические | 50*(1) | 150*(2) |
| Обобщенные показ. | 4*(4) | 6*(5) |
| Неорганические и органические в-ва | 1 | 1 |
| радиологические | 1 | 1 |

При отсутствии обеззараживания воды на водопроводе из подземных источников, обеспечивающим водой населения до 20 тыс. человек, отбор проб для исследований по микробиологическим и органолептическим показателям проводится не реже одного раза в месяц.

На период паводка и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с ФГУЗ           « Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской  области».

Производственный контроль качества питьевой воды в распределительной сети проводится по микробиологическим  и органолептическим показателям с частотой , указанной в таблице 8 СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»:

| Количество обслуживаемого населения, тыс. человек | Количество проб в месяц |
| --- | --- |
| До 10 | 2 |
| 10-20 | 10 |
| 20-50 | 30 |
| 50-100 | 100 |
| Более 100 | 100+1 проба на каждые 5 тыс. человек, свыше 100 тыс. населения |

Примечание:

В число проб не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на распределительной сети.

Отбор проб в распределительной сети проводят из уличных водоразборных устройств близнаходящихся от подземных источников водозабора.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за качеством питьевой воды осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической  службы в соответствии с нормативными и методическими документами Госсанэпидслужбы России в плановом порядке и по санитарно-эпидемиологическим показаниям.

Для проведения  лабораторных исследований (измерений) качества питьевой воды допускаются метрологически аттестованные методики, утвержденные Госстандартом России или Минздравом России. Отбор проб воды для анализа проводят в соответствии с требованиями государственных стандартов.

На основании требований  настоящих санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. От 26.09.01г. № 24 индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, разрабатывает рабочую программу производственного контроля качества воды в соответствии с правилами, указанными в приложении 1 СанПиН 2.1.4.1074-01.

Рабочая программа согласовывается с Территориальным отделом Роспотребнадзора по Ярцевскому, Духовщинскому, Кардымовскому районам Смоленской области и утверждается на соответствующей территории в установленном порядке. Отклонение от гигиенических нормативов качества питьевой воды допускаются согласно п. 2.6; 2.6.1; 2.6.2; 2.6.3. настоящего СанПиН 2.1.4.1074-01.

Порядок составления рабочей программы производственного контроля качества питьевой воды.

- Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию системы водоснабжения, на основании настоящих Санитарных правил разрабатывает рабочую программу.

- Рабочая программа  должна содержать:

2.1.Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические

нормативы, установленные настоящими Санитарными правилами:

-    микробиологические и паразитологические,  т.к. безопасность питьевой воды в

эпидемиологическом отношении определяется ее  соответствием нормативам по

микробиологическим и паразитологическим  нормативам по микробиологическим

и паразитологическим показателям, представленным в таблице 1.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| Термолерантные колиформные бактерии | Число бактерии в 100 мл* (1) | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерии в 100 мл* (1) | Отсутствие |
| Общее микробное число *(2) | Число образующих колонии бактерий в 1 мл | Не более 50 |

Отбор проб питьевой воды на микробиологические показатели в воде проводятся с периодичностью:

а) в местах водозабора  согласно таб. №6 СанПиН 2.1.4.1074-01. При исследовании

микробиологических показателей качества питьевой воды в каждой пробе проводится

определение термолерантных  колиформных бактерий, общего микробного числа и

колифагов.

б) перед поступлением ее в распределительную сеть согласно таб. №7;

в) в распределительной водопроводной сети согласно таб. №8 СанПин 2.1.4.1074-01

При обнаружении в пробе питьевой воды термолерантных колиформных бактерий  и (или) общих колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится их определение в повторно взятых в экстренном порядке пробах воды. В таких случаях для выявления причин загрязнения одновременно проводится определение хлоридов, азота аммонийного, нитратов и нитритов.

При обнаружении в повторно взятых пробах воды общих колиформных бактерий в количестве 2 в 100 мл и (или) термолерантных колиформных бактерий, и (или) колифагов проводится исследование  проб для определения патогенных бактерий кишечной группы  и (или) энтеровирусов.

Исследование воды на наличие патогенных бактерий кишечной группы и энтеровирусов проводится также по эпидемиологическим показаниям  по решению ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области».

- благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 4.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы, не менее |
| --- | --- | --- |
| Запах | Баллы | 2 |
| Привкус | Баллы | 2 |
| Цветность | Градусы | 20 (35)* |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л по каолину | 2,6 (3,5)* 1,5 (2)* |

Примечание:

Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии

водоподготовки.

а) Количество и периодичность проб воды по органолептическим показателям в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таб. №6

б) Перед ее поступлением в распределительную сеть, устанавливается с учетом требований. Указанных в таб. №7

в) В распределительной сети отбираются с учетом требований, указанных в таб. №8

- Радиационная безопасность питьевой воды определяется ее соответствием нормативам по показателям общей альфа- и бета- активности, представленным в таб.№5. Периодичность определения 1 раз в год.

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы | Показатели вредности |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая альфа- радиоактивность | Бк/л | 0,1 | Радиац. |
| Общая бета- радиоактивность | Бк/л | 1,0 | Радиац. |

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее  соответствию нормативам по:

1) Обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее, часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение (таб. №2 СанПиН 2.1.4.1074-01).

2) Содержанию вредных химических веществ, поступающих и образующихся в процессе ее обработки в системе водоснабжения ( таб. №3).

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований по обобщенным показателям и  неорганическим веществам определяется с учетом требований, указанных в таблице №6.

Обобщенные показатели и неорганические вещества и количество исследованных проб питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть устанавливается с учетом требований, указанных в таблице №7 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»

| Показатели | Единицы измерения | Нормативы ПДК, не более | Кратность исследований | НД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обобщенные показатели |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | Мг/л | 1000 (1500)** | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Жесткость общая | Мг/л экв./л | 7,0(10)* | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л | 5,0 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Неорганические вещества |
| Железо ( сум.) | Мг/л | 0,3(1,0**) | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Стронций ( сум) | Мг/л | 7,0 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Марганец ( суммарно) | Мг/л | 0,1(0,5**) | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 | Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Аммоний-ион | Мг/л | - |  |  |
| Азот аммония | Мг/л | 2 |  |  |
| Нитриты (по No 2-) | Мг/л | 3.0 |  |  |
| Нитраты ( по No 3-) | Мг/л | 45 |  |  |
| Бор (сум) | Мг/л | 0,5 |  |  |
| Сульфаты (2-) | Мг/л | 500 |  |  |
| Литий | Мг/л | 0,03 |  |  |
| Хлориды | Мг/л | 350 |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ:

** Величина, указанная в скобках , может быть установлена по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки сан-эпид обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Количество и периодичность отбора проб воды в местах водозабора,  отбираемых для лабораторных исследований (микробиологических, химических).

| № п\п | Наименование точек отбора | Количество проб в год Микробиолог. Химич. | Периодичность отбора проб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скважины-3 Ул. Луначарского Ул. М. Горького Ул. Садовая | 12 12 | По 3 пробы ежеквартально |
| 2. | Разводящая сеть -2(водоразборные колонки) Ул. М. Горького 19 Ул. Яковенко 2/29 Ул. К. Маркса 26 Ул. Смоленская 123 | 24 24 | По 2пробы ежемесячно |

График отбора проб питьевой воды по микробиологическим показателям:

|  | Наименование Источника | Месяцы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Скважины- 3 |  |  | + | + |  |  | + |  |  | + |  |  |
| 2 | Разводящая сеть-2(в\колонки) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

График отбора проб питьевой воды по химическим показателям:

|  | Наименование Источника | Месяцы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Скважины-3 |  |  | с | п |  |  | с |  |  | с |  |  |
| 2 | Разводящая сеть 2 (в\колонки) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

П-полный анализ по химическим показателям

С-сокращенный анализ по химическим показателям

График контроля качества питьевой воды во время паводка:

|  | март | апрель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| скважины | + | + |  |
| в/колонки | + | + |  |