# АДМИНИСТРАЦИЯ  муниципального  образования

# «Духовщинский  район»  Смоленской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021 № 178

| О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области |  |
| --- | --- |

В целях приведения Правил землепользования и застройки Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области в соответствие с нормами классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 91 областного закона от 25.12.2006 № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области», Администрация муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в главу 7 Правил землепользования и застройки Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области, утвержденных решением Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области от 12.10.2010 № 37 (в редакции решения Совета депутатов Духовщинского городского поселения Духовщинского района Смоленской области от 27.04.2018 № 12), следующие изменения:

а) пункт 2 статьи 41.1 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны Ж1 установлен в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Для индивидуального жилищного строительства (код вида – 2.1) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе)*: для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): минимальная площадь участков – 600 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. для ведения садоводства: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. * - указанные ограничения не распространяются на земельные участки, право на которые возникло до вступления в силу настоящей редакции правил. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: Отступ линии застройки от красной линии, проезда, улицы при новом строительстве: - не менее 5 м со стороны улиц; - не менее 3 м со стороны проездов; в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка до: - жилого дома – 3 м; - открытой автостоянки – 1 м; - отдельно стоящего гаража – 1 м; Минимальное расстояние от окон жилых помещений: - до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м; - до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; - до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям, душа, бани и сауны - 12 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка: - до построек для содержания скота и птицы не менее - 4м; до остальных хозпостроек – 3 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарников – 1 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 50% 5. Иные параметры: 5.1. Максимальная высота ограждения между соседними участками – не более 1,8 м. Ограждение между соседними участками может быть сетчатым, решетчатым. 5.2. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве – в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. 5.3. Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет: - в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа – не менее 20 процентов; - территории различного назначения в пределах застроенной территории - не менее 40 процентов. |
|  | 2. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код вида – 2.2) |  |
|  | 3. | Ведение садоводства - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей (код вида – 13.2) |  |
|  | 4. | Блокированная жилая застройка - (код вида – 2.3) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе): минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: Отступ линии застройки от красной линии, проезда, улицы при новом строительстве: - не менее 5 м со стороны улиц; - не менее 3 м со стороны проездов; в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка до: - жилого дома – 3 м; - открытой автостоянки –1 м; - отдельно стоящего гаража – 1 м; Минимальное расстояние от окон жилых помещений: - до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м; - до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; - до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям, душа, бани и сауны - 12 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка: - до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; до остальных хозпостроек – 3 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарников – 1 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 50% |
|  | 5. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц – 5 метров, со стороны смежных участков - 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению. 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 6. | Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м (код вида – 4.4) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц – 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; - для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 7. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц – 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа. 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 8. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) (код вида – 3.4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей. 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 9. | Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код вида – 4.6.) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц – 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров. 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 27 на 100 мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 10. | Оказание услуг связи - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи (код вида – 3.2.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц – 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 11. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных (код вида – 3.10.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц – 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% |
|  | 12. | Площадки для занятий спортом - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) (код вида – 5.1.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 300 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц – 5 метров, со стороны смежных участков - 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 13. | Обслуживание жилой застройки - размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны (код вида – 2.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 60% |
|  | 14. | Хранение автотранспорта - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (код вида – 2.7.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков на 1 машино-место – 25 м2; максимальная площадь земельных участков на 1 машино-место – 40 м2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков**: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м; от границы со смежным земельным участком – 1 м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; ** - земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц). 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 15. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) (код вида – 3.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 16. | Историко-культурная деятельность - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм (код вида – 9.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 17. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - (код вида – 2.1.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 60% 5. Иные параметры: Количество мест для временного хранения автотранспорта, 0,8 машино-мест на 1 квартиру Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 18. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | Не подлежат установлению |  |
| Условно разрешен-ные | 1. | Гостиничное обслуживание - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (код вида – 4.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м.; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 80% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для гостиниц высшего разряда – 27 на 100 мест; - для прочих гостиниц – 14 на 100 мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 2. | Государственное управление - размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги (код вида – 3.8.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 30000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Среднее и высшее профессиональное образование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом (код вида – 3.5.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 15 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом (код вида – 3.5.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 15 метров, со стороны смежных участков – по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 5. | Объекты культурно-досуговой деятельности - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев (код вида – 3.6.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 6. | Религиозное использование - размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 (код вида – 3.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – 5000 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 7. | Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (код вида – 3.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 18 на 30 м2 общей площади Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 8. | Ведение огородничества - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур (код вида – 13.1) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе)*: минимальная площадь участков – 50 кв. м; максимальная площадь участков – 600 кв. м * - указанные ограничения не распространяются на земельные участки, право на которые возникло до вступления в силу настоящей редакции правил. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации объектов капитального строительства, размещаемых на территории участков зоны – V.

Иные показатели по параметрам застройки зоны Ж-1: территории объектов обслуживания населения; требования и параметры по временному хранению индивидуальных транспортных средств, размещению гаражей и открытых автостоянок, требования и параметры к доле озелененной территории земельных участков, регламентируются и устанавливаются нормативами градостроительного проектирования. Не допускается размещение вспомогательных строений (за исключением гаража) перед основным строением со стороны улиц и проездов.»;

б) пункт 2 статьи 41.2 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны Ж2 установлен в соответствии с таблицей 3:

Таблица 3

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Блокированная жилая застройка - (код вида – 2.3) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе): минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: Отступ линии застройки от красной линии, проезда, улицы при новом строительстве: - не менее 5 м со стороны улиц; - не менее 3 м со стороны проездов; в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка до: - жилого дома – 3 м; - открытой автостоянки –1 м; - отдельно стоящего гаража – 1 м; Минимальное расстояние от окон жилых помещений: - до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м; - до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; - до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям, душа, бани и сауны - 12 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка: - до построек для содержания скота и птицы не менее 4 м; до остальных хозпостроек - 3 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарников – 1 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 50% |
|  | 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - (код вида – 2.1.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 4 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 60% 5. Иные параметры: Количество мест для временного хранения автотранспорта, 0,8 машино-мест на 1 квартиру Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 3. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 4. | Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. (код вида – 4.4) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; - для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 5. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 6. | Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1) |  |
|  | 7. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (код вида – 3.1.2) |  |
|  | 8. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) (код вида – 3.4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 9. | Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код вида – 4.6.) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 27 на 100 мест Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 10. | Социальное обслуживание - размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 (код вида – 3.2.) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 11. | Дома социального обслуживания - размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами (код вида – 3.2.1) |  |
|  | 12. | Оказание социальной помощи населению - размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам (код вида – 3.2.2) |  |
|  | 13. | Оказание услуг связи - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи (код вида – 3.2.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 14. | Общежития - размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 (код вида – 3.2.4) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 4 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 40% |
|  | 15. | Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (код вида – 3.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 18 на 30 м2 общей площади Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 16. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных (код вида – 3.10.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 17. | Площадки для занятий спортом - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) (код вида – 5.1.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 300 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 18. | Обслуживание жилой застройки - размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны (код вида – 2.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 60% |
|  | 19. | Хранение автотранспорта - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (код вида – 2.7.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков на 1 машино-место– 25 м2; максимальная площадь земельных участков на 1 машино-место– 40 м2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков**: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м; от границы со смежным земельным участком – 1 м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; ** - земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц). 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 20. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) (код вида – 3.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 21. | Историко-культурная деятельность - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм (код вида – 9.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 22. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомо-гательные | не подлежат установлению |  |
| Условно разрешен-ные | 1. | Гостиничное обслуживание - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (код вида – 4.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 80% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для гостиниц высшего разряда – 27 на 100 мест; - для прочих гостиниц – 14 на 100 мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 2. | Государственное управление - размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги (код вида – 3.8.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 30000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Среднее и высшее профессиональное образование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом (код вида – 3.5.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 15 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом (код вида – 3.5.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 15 метров, со стороны смежных участков – по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 5. | Объекты культурно-досуговой деятельности - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев (код вида – 3.6.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 6. | Религиозное использование - размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 (код вида – 3.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – 5000 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 7. | Деловое управление - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (код вида – 4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 30000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 8. | Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка (код вида – 4.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 45 на 50 торговых мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 9. | Обеспечение занятий спортом в помещениях - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях (код вида – 5.1.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 10. | Для индивидуального жилищного строительства (код вида – 2.1) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе)*: для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): минимальная площадь участков – 600 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. для ведения садоводства: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. * - указанные ограничения не распространяются на земельные участки, право на которые возникло до вступления в силу настоящей редакции правил. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: Отступ линии застройки от красной линии, проезда, улицы при новом строительстве: - не менее 5 м со стороны улиц; - не менее 3 м со стороны проездов; в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м Минимальное расстояние от границ соседнего участка до: - жилого дома – 3 м; - открытой автостоянки –1 м; - отдельно стоящего гаража – 1 м; Минимальное расстояние от окон жилых помещений: - до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м; - до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; - до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям, душа, бани и сауны - 12 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка: - до построек для содержания скота и птицы не менее 4 м; до остальных хозпостроек - 3 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарников – 1 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 50% 5. Иные параметры: 5.1. Максимальная высота ограждения между соседними участками – не более 1,8 м Ограждение между соседними участками может быть сетчатым, решетчатым. 5.2. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве – в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. 5.2. Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет: - в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа – не менее 20 процентов; - территории различного назначения в пределах застроенной территории – не менее 40 процентов |
|  | 11. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код вида – 2.2) |  |
|  | 12. | Ведение садоводства - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей (код вида – 13.2) |  |
|  | 13. | Ведение огородничества - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур (код вида – 13.1) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе)*: минимальная площадь участков – 50 кв. м; максимальная площадь участков – 600 кв. м. * - указанные ограничения не распространяются на земельные участки, право на которые возникло до вступления в силу настоящей редакции правил. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |

»;

в) пункт 2 статьи 41.3 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны Ж3 установлен в соответствии с таблицей 4:

Таблица 4

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Среднеэтажная жилая застройка (код вида – 2.5) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 8 этажей 4. Максимальный процент застройки: 60% 5. Иные параметры: Количество мест для временного хранения автотранспорта, 0,8 машино-мест на 1 квартиру Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 50% |
|  | 2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка - (код вида – 2.1.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 4 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 60% 5. Иные параметры: Количество мест для временного хранения автотранспорта, 0,8 машино-мест на 1 квартиру Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 3. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 4. | Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м. (код вида – 4.4) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; - для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 5. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 6. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) (код вида – 3.4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 7. | Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код вида – 4.6.) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 27 на 100 мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 8. | Социальное обслуживание - размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 (код вида – 3.2.) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 9. | Дома социального обслуживания - размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами (код вида – 3.2.1) |  |
|  | 10. | Оказание социальной помощи населению - размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам (код вида – 3.2.2) |  |
|  | 11. | Оказание услуг связи - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи (код вида – 3.2.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 12. | Общежития - размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 (код вида – 3.2.4) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 4 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 40% |
|  | 13. | Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (код вида – 3.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 18 на 30 м2 общей площади. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 14. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных (код вида – 3.10.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 15. | Площадки для занятий спортом - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) (код вида – 5.1.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 300 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 16. | Обслуживание жилой застройки - размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1.2, 5.1.3, если их размещение необходимо для обслуживания жилой застройки, а также связано с проживанием граждан, не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не нарушает права жителей, не требует установления санитарной зоны (код вида – 2.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 60% |
|  | 17. | Хранение автотранспорта - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (код вида – 2.7.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков на 1 машино-место– 25 м2; максимальная площадь земельных участков на 1 машино-место– 40 м2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков**: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м; от границы со смежным земельным участком – 1 м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; ** - земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц). 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 18. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) (код вида – 3.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 19. | Историко-культурная деятельность - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм (код вида – 9.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 20. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомогательные | не подлежат установлению |  |
| Условно разрешен-ные | 1. | Гостиничное обслуживание - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (код вида – 4.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 80% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для гостиниц высшего разряда – 27 на 100 мест; - для прочих гостиниц – 14 на 100 мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 2. | Государственное управление - размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги (код вида – 3.8.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 30000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Среднее и высшее профессиональное образование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом (код вида – 3.5.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 15 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 4. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом (код вида – 3.5.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 15 метров, со стороны смежных участков – по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 5. | Объекты культурно-досуговой деятельности - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев (код вида – 3.6.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 6. | Религиозное использование - размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 (код вида – 3.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – 5000 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 7. | Деловое управление - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (код вида – 4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 30000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 8. | Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка (код вида – 4.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 45 на 50 торговых мест Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 9. | Обеспечение занятий спортом в помещениях - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях (код вида – 5.1.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 10. | Для индивидуального жилищного строительства (код вида – 2.1) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе)*: для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): минимальная площадь участков – 600 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. для ведения садоводства: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. * - указанные ограничения не распространяются на земельные участки, право на которые возникло до вступления в силу настоящей редакции правил. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: Отступ линии застройки от красной линии, проезда, улицы при новом строительстве: - не менее 5 м со стороны улиц; - не менее 3 м со стороны проездов; в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка до: -жилого дома – 3 м; -открытой автостоянки – 1 м; -отдельно стоящего гаража – 1 м; Минимальное расстояние от окон жилых помещений: - до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м; - до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; - до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям, душа, бани и сауны - 12 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка: - до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; до остальных хозпостроек - 3 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарников – 1 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 50% 5. Иные параметры: 5.1. Максимальная высота ограждения между соседними участками – не более 1,8 м; Ограждение между соседними участками может быть сетчатым, решетчатым. 5.2. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве – в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. 5.3. Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет: - в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа – не менее 20 процентов; - территории различного назначения в пределах застроенной территории - не менее 40 процентов |
|  | 11. | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код вида – 2.2) |  |
|  | 12. | Ведение садоводства - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей (код вида – 13.2) |  |
|  | 15. | Ведение огородничества - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур (код вида – 13.1) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе)*: минимальная площадь участков – 50 кв. м; максимальная площадь участков – 600 кв. м * - указанные ограничения не распространяются на земельные участки, право на которые возникло до вступления в силу настоящей редакции правил. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |

»;

г) дополнить статьей 41.4:

«Статья 41.4. Градостроительные регламенты. Жилая зона (Ж4)

1. Жилая зона Ж4 – зона коллективных садов и дач.

2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны Ж4 установлен в соответствии с таблицей 4.1:

Таблица 4.1

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Ведение огородничества - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур (код вида – 13.1) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе)*: минимальная площадь участков – 50 кв. м; максимальная площадь участков – 600 кв. м. * - указанные ограничения не распространяются на земельные участки, право на которые возникло до вступления в силу настоящей редакции правил. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 2. | Ведение садоводства - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей (код вида – 13.2) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе)*: для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок): минимальная площадь участков – 600 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. для ведения садоводства: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. * - указанные ограничения не распространяются на земельные участки, право на которые возникло до вступления в силу настоящей редакции правил. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: Отступ линии застройки от красной линии, проезда, улицы при новом строительстве: - не менее 5 м со стороны улиц; - не менее 3 м со стороны проездов; в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка до: - жилого дома – 3 м; - открытой автостоянки –1 м; - отдельно стоящего гаража – 1 м; Минимальное расстояние от окон жилых помещений: - до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м; - до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; - до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям, душа, бани и сауны - 12 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка: - до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; до остальных хозпостроек – 3 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарников – 1 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 50% 5. Иные параметры: 5.1. Максимальная высота ограждения между соседними участками – не более 1,8 м. Ограждение между соседними участками может быть сетчатым, решетчатым. 5.2. Расстояние между жилыми домами при новом строительстве – в соответствии с нормами противопожарной безопасности, инсоляции и освещенности. 5.3. Удельный вес озелененных территорий участков малоэтажной застройки составляет: - в границах территории жилого района малоэтажной застройки домами усадебного, коттеджного и блокированного типа – не менее 20 процентов; - территории различного назначения в пределах застроенной территории – не менее 40 процентов. |
|  | 3. | Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 4. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит установлению |
|  | 5. | Площадки для занятий спортом - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) (код вида – 5.1.3 | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 300 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит установлению |
| Вспомогательные | Не подлежат установлению |
| Условно разрешен-ные | Не подлежат установлению |

»;

д) пункт 2 статьи 42.1 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны ОД1 установлен в соответствии с таблицей 5:

Таблица 5

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешённого использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Общественное управление - размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 -3.8.2 (код вида – 3.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 3000 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц – 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Предпринимательство - размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10 (код вида – 4.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Деловое управление - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (код вида – 4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 30000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 4. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра (код вида – 4.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 5. | Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка (код вида – 4.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 45 на 50 торговых мест Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 6. | Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. (код вида – 4.4) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; - для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 7. | Банковская и страховая деятельность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги (код вида – 4.5) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м.; максимальная площадь участков – 30000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 8. | Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код вида – 4.6.) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 27 на 100 мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 9. | Гостиничное обслуживание - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (код вида – 4.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 80% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для гостиниц высшего разряда – 27 на 100 мест; - для прочих гостиниц – 14 на 100 мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 10. | Развлечения - размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 (код вида – 4.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 65% |
|  | 11. | Развлекательные мероприятия - размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок (код вида – 4.8.1) |  |
|  | 12. | Служебные гаражи - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (код вида – 4.9) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков**: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м; от границы со смежным земельным участком – 1 м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; ** - земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц). 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 13. | Обеспечение дорожного отдыха - размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса (код вида – 4.9.1.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; - для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование. - для объектов общественного питания – 27 на 100 мест; - для гостиниц высшего разряда – 27 на 100 мест; - для прочих гостиниц – 14 на 100 мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 14. | Выставочно-ярмарочная деятельность - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) (код вида – 4.10) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 65% |
|  | 15. | Социальное обслуживание - размещение зданий, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.2.1 - 3.2.4 (код вида – 3.2.) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц – 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 16. | Дома социального обслуживания - размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан; размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных беженцами (код вида – 3.2.1) |  |
|  | 17. | Оказание социальной помощи населению - размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам (код вида – 3.2.2) |  |
|  | 18. | Оказание услуг связи - размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи (код вида – 3.2.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков –200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 19. | Общежития - размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 (код вида – 3.2.4) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц – 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 4 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 40% |
|  | 20. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) (код вида – 3.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 21. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 22. | Религиозное использование - размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 (код вида – 3.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – 5000 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 23. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 24. | Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (код вида – 3.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 18 на 30 м2 общей площади. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 25. | Историко-культурная деятельность - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм (код вида – 9.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 26. | Хранение автотранспорта - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (код вида – 2.7.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков на 1 машино-место– 25 м2; максимальная площадь земельных участков на 1 машино-место– 40 м2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков**: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м; от границы со смежным земельным участком – 1 м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; ** - земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц). 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 27. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | 1. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Условно разрешен-ные | 1. | Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 (код вида – 3.4) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Медицинские организации особого назначения - размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патологоанатомической экспертизы (морги) (код вида – 3.4.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Образование и просвещение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 (код вида – 3.5) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 15 метров, со стороны смежных участков – по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 4. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных (код вида – 3.10.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м.; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% |
|  | 5. | Объекты культурно-досуговой деятельности - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев (код вида – 3.6.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |

»;

е) пункт 2 статьи 42.2 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны ОД2 установлен в соответствии с таблицей 6:

Таблица 6

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Здравоохранение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 (код вида – 3.4) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) (код вида – 3.4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Стационарное медицинское обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи; размещение площадок санитарной авиации (код вида – 3.4.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 4. | Медицинские организации особого назначения - размещение объектов капитального строительства для размещения медицинских организаций, осуществляющих проведение судебно-медицинской и патологоанатомической экспертизы (морги) (код вида – 3.4.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 5. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 6. | Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1) |  |
|  | 7. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (код вида – 3.1.2) |  |
|  | 8. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 9. | Улично-дорожная сеть - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств (код вида – 12.0.1) |  |
|  | 10. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | 1. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Условно разрешен-ные | 1. | Деловое управление - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (код вида – 4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 30000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра (код вида – 4.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |

»;

ж) пункт 2 статьи 42.3 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны ОД2 установлен в соответствии с таблицей 7:

Таблица 7

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешённого использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Образование и просвещение - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 (код вида – 3.5) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м.; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 15 метров, со стороны смежных участков – по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Дошкольное, начальное и среднее общее образование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом (код вида – 3.5.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 15 метров, со стороны смежных участков – по нормам инсоляции, освещенности и противопожарным требованиям. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Среднее и высшее профессиональное образование - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом (код вида – 3.5.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 15 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 4. | Культурное развитие - размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1 - 3.6.3 (код вида – 3.6) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 5. | Объекты культурно-досуговой деятельности - размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев (код вида – 3.6.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 6. | Парки культуры и отдыха - размещение парков культуры и отдыха (код вида – 3.6.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 7. | Общественное управление - размещение зданий, предназначенных для размещения органов и организаций общественного управления. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.8.1 -3.8.2 (код вида – 3.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м.; максимальная площадь участков – 30000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 8. | Государственное управление - размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги (код вида – 3.8.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 30000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 9. | Обеспечение научной деятельности - размещение зданий и сооружений для обеспечения научной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.9.1 - 3.9.3 (код вида – 3.9) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 10. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) (код вида – 3.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 11. | Проведение научных исследований - размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые) (код вида – 3.9.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 12. | Проведение научных испытаний - размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира (код вида – 3.9.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 13. | Площадки для занятий спортом - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) (код вида – 5.1.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 300 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 14. | Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. (код вида – 4.4) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; - для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 15. | Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код вида – 4.6.) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м.; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 27 на 100 мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 16. | Обеспечение внутреннего правопорядка -размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий (код вида – 8.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 17. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 18. | Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1) |  |
|  | 19. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (код вида – 3.1.2) |  |
|  | 20. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 21. | Улично-дорожная сеть - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств (код вида – 12.0.1) |  |
|  | 22. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | 1. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Условно разрешен-ные | 1. | Деловое управление - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (код вида – 4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 30000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Выставочно-ярмарочная деятельность - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) (код вида – 4.10) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 65% |

»;

з) пункт 2 статьи 42.4 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны ОД2 установлен в соответствии с таблицей 8:

Таблица 8

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешённого использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Спорт - размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 (код вида – 5.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) (код вида – 5.1.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Обеспечение занятий спортом в помещениях - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях (код вида – 5.1.2) |  |
|  | 4. | Площадки для занятий спортом - размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) (код вида – 5.1.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 300 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 5. | Оборудованные площадки для занятий спортом - размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) (код вида – 5.1.4) |  |
|  | 6. | Водный спорт - размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) (код вида – 5.1.5) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 7. | Авиационный спорт - размещение спортивных сооружений для занятия авиационными видами спорта (ангары, взлетно-посадочные площадки и иные сооружения, необходимые для организации авиационных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) (код вида – 5.1.6) |  |
|  | 8. | Спортивные базы - размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц (код вида – 5.1.7) |  |
|  | 9. | Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. (код вида – 4.4) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; - для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 10. | Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код вида – 4.6.) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 27 на 100 мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 12. | Гостиничное обслуживание - размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (код вида – 4.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 80% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для гостиниц высшего разряда – 27 на 100 мест; - для прочих гостиниц – 14 на 100 мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 13. | Обеспечение внутреннего правопорядка - размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий (код вида – 8.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 14. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 15. | Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1) |  |
|  | 16. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (код вида – 3.1.2) |  |
|  | 17. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 18. | Улично-дорожная сеть - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств (код вида – 12.0.1) |  |
|  | 19. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | 1. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Условно разрешен-ные | 1. | Деловое управление - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (код вида – 4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м.; максимальная площадь участков – 30000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра (код вида – 4.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; - для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 3. | Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка (код вида – 4.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 45 на 50 торговых мест Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 4. | Развлечения - размещение зданий и сооружений, предназначенных для развлечения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.8.1 - 4.8.3 (код вида – 4.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 65% |
|  | 5. | Развлекательные мероприятия - размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок (код вида – 4.8.1) |  |
|  | 6. | Обеспечение дорожного отдыха - размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса (код вида – 4.9.1.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; - для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование; - для объектов общественного питания – 27 на 100 мест - для гостиниц высшего разряда – 27 на 100 мест; - для прочих гостиниц – 14 на 100 мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 7. | Выставочно-ярмарочная деятельность - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий) (код вида – 4.10) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: 65% |

»;

и) пункт 2 статьи 43.1 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны Р1 установлен в соответствии с таблицей 9:

Таблица 9

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Улично-дорожная сеть - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств (код вида – 12.0.1) |  |
|  | 3. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) |  |
|  | 4. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 5. | Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1) |  |
|  | 6. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (код вида – 3.1.2) |  |
|  | 7. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) (код вида – 3.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 8. | Парки культуры и отдыха - размещение парков культуры и отдыха (код вида – 3.6.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 9. | Историко-культурная деятельность - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм (код вида – 9.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 10. | Водные объекты - ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты (код вида – 11.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 11. | Общее пользование водными объектами - использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты не установлены законодательством) (код вида – 11.1) |  |
|  | 12. | Специальное пользование водными объектами - использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами, необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов) (код вида – 11.2) |  |
|  | 13. | Гидротехнические сооружения - размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) (код вида – 11.3) |  |
| Вспомога-тельные | не подлежат установлению |  |
| Условно разрешен-ные | не подлежат установлению |  |

»;

к) пункт 2 статьи 43.2 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны Р2 установлен в соответствии с таблицей 10:

Таблица 10

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Улично-дорожная сеть - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств (код вида – 12.0.1) |  |
|  | 3. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) |  |
|  | 4. | Парки культуры и отдыха - размещение парков культуры и отдыха (код вида – 3.6.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 5. | Историко-культурная деятельность - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм (код вида – 9.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | не подлежат установлению |  |
| Условно разрешен-ные | не подлежат установлению |  |

»;

л) пункт 2 статьи 43.3 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны Р3 установлен в соответствии с таблицей 11:

Таблица 11

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Улично-дорожная сеть - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств (код вида – 12.0.1) |  |
|  | 3. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) |  |
| Вспомога-тельные | не подлежат установлению |  |
| Условно разрешен-ные | не подлежат установлению |  |

»;

м) пункт 4 статьи 44.1 изложить в следующей редакции:

«4. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны П1 установлен в соответствии с таблицей 12:

Таблица 12

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Недропользование размещение объектов капитального строительства (код вида – 6.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Тяжелая промышленность - размещение объектов капитального строительства код вида – 6.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц – 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Легкая промышленность - размещение объектов капитального строительства (код вида – 6.3) |  |
|  | 4. | Фармацевтическая промышленность - размещение объектов капитального строительства (код вида – 6.3.1) |  |
|  | 5. | Пищевая промышленность - размещение объектов пищевой промышленности (код вида – 6.4) |  |
|  | 6. | Нефтехимическая промышленность - размещение объектов капитального строительства (код вида – 6.5) |  |
|  | 7. | Строительная промышленность - размещение объектов капитального строительства (код вида – 6.6) |  |
|  | 8. | Склады - размещение объектов капитального строительства (код вида – 6.9) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 60% |
|  | 9. | Складские площадки - временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе (все вышеперечисленные объекты капитального строительства - (код вида – 6.9.1) |  |
|  | 10. | Целлюлозно-бумажная промышленность - размещение объектов капитального строительства (код вида – 6.11) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 11. | Научно-производственная деятельность - размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов (все вышеперечисленные объекты капитального строительства - (код вида – 6.12) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 60% |
|  | 12. | Деловое управление - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (код вида – 4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 13. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра (код вида – 4.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; - для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 14. | Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка (код вида – 4.3) |  |
|  | 15. | Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. (код вида – 4.4) |  |
|  | 16. | Банковская и страховая деятельность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги (код вида – 4.5) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 17. | Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код вида – 4.6.) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 27 на 100 мест Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 18. | Служебные гаражи - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (код вида – 4.9) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков**: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м; от границы со смежным земельным участком – 1 м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; ** - земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц). 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 19. | Объекты дорожного сервиса - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 (код вида – 4.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 20. | Заправка транспортных средств - размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса (код вида – 4.9.1.1) |  |
|  | 21. | Обеспечение дорожного отдыха - размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса (код вида – 4.9.1.2) |  |
|  | 22. | Автомобильные мойки - размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли (код вида – 4.9.1.3) |  |
|  | 23. | Ремонт автомобилей - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли (код вида – 4.9.1.4) |  |
|  | 24. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 25. | Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1) |  |
|  | 26. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (код вида – 3.1.2) |  |
|  | 27. | Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (код вида – 3.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 18 на 30 м2 общей площади. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 28. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) (код вида – 3.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 29. | Ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1- 3.10.2 (код вида – 3.10) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% |
|  | 30. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных (код вида – 3.10.1) |  |
|  | 31. | Приюты для животных - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных (код вида – 3.10.2) |  |
|  | 32. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 33. | Улично-дорожная сеть - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств (код вида – 12.0.1) |  |
|  | 34. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | 1. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Условно разрешен-ные | 1. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) (код вида – 3.4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Спорт - размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 (код вида – 5.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) (код вида – 5.1.1) |  |
|  | 4. | Обеспечение занятий спортом в помещениях - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях (код вида – 5.1.2) |  |
|  | 5. | Спортивные базы - размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц (код вида – 5.1.7) |  |

»;

н) пункт 4 статьи 44.2 изложить в следующей редакции:

«4. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны П2 установлен в соответствии с таблицей 13:

Таблица 13

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Недропользование размещение объектов капитального строительства IV класса опасности (код вида – 6.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Тяжелая промышленность - размещение объектов капитального строительства IV класса (код вида – 6.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Легкая промышленность - размещение объектов капитального строительства IV классов опасности (код вида – 6.3) |  |
|  | 4. | Фармацевтическая промышленность - размещение объектов капитального строительства IV класса опасности (код вида – 6.3.1) |  |
|  | 5. | Пищевая промышленность - размещение объектов пищевой промышленности IV классов опасности (код вида – 6.4) |  |
|  | 6. | Нефтехимическая промышленность - размещение объектов капитального строительства IV классов опасности (код вида – 6.5) |  |
|  | 7. | Строительная промышленность - размещение объектов капитального строительства IV класса опасности (код вида – 6.6) |  |
|  | 8. | Склады - размещение объектов капитального строительства IV классов опасности (код вида – 6.9) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 60% |
|  | 9. | Складские площадки - временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе (все вышеперечисленные объекты капитального строительства – IV классов опасности) (код вида – 6.9.1) |  |
|  | 10. | Целлюлозно-бумажная промышленность - размещение объектов капитального строительства IV классов опасности (код вида – 6.11) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 11. | Научно-производственная деятельность - размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов (все вышеперечисленные объекты капитального строительства – IV классов опасности) (код вида – 6.12) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 60% |
|  | 12. | Деловое управление - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (код вида – 4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 13. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра (код вида – 4.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; - для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 14. | Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка (код вида – 4.3) |  |
|  | 15. | Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. (код вида – 4.4) |  |
|  | 16. | Банковская и страховая деятельность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги (код вида – 4.5) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 17. | Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код вида – 4.6.) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 27 на 100 мест. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 18. | Служебные гаражи - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (код вида – 4.9) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков**: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м; от границы со смежным земельным участком – 1 м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; ** - земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц). 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 19. | Объекты дорожного сервиса - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса (IV класса опасности). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 (код вида – 4.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 20. | Заправка транспортных средств - размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса (код вида – 4.9.1.1) |  |
|  | 21. | Обеспечение дорожного отдыха - размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса (код вида – 4.9.1.2) |  |
|  | 22. | Автомобильные мойки - размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли (код вида – 4.9.1.3) |  |
|  | 23. | Ремонт автомобилей - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса (IV класса опасности), а также размещение магазинов сопутствующей торговли (код вида – 4.9.1.4) |  |
|  | 24. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 25. | Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1) |  |
|  | 26. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (код вида – 3.1.2) |  |
|  | 27. | Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (код вида – 3.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 18 на 30 м2 общей площади. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 28. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) (код вида – 3.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 29. | Ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1- 3.10.2 (код вида – 3.10) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% |
|  | 30. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных (код вида – 3.10.1) |  |
|  | 31. | Приюты для животных - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных (код вида – 3.10.2) |  |
|  | 32. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 33. | Улично-дорожная сеть - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств (код вида – 12.0.1) |  |
|  | 34. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | 1. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Условно разрешен-ные | 1. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) (код вида – 3.4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Спорт - размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 (код вида – 5.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) (код вида – 5.1.1) |  |
|  | 4. | Обеспечение занятий спортом в помещениях - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях (код вида – 5.1.2) |  |
|  | 5. | Спортивные базы - размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц (код вида – 5.1.7) |  |

»;

о) пункт 4 статьи 44.3 изложить в следующей редакции:

«4. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны П3 установлен в соответствии с таблицей 14:

Таблица 14

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Тяжелая промышленность - размещение объектов капитального строительства V класса опасности (код вида – 6.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Легкая промышленность - размещение объектов капитального строительства V класса опасности (код вида – 6.3) |  |
|  | 3. | Фармацевтическая промышленность - размещение объектов капитального строительства V класса опасности (код вида – 6.3.1) |  |
|  | 4. | Пищевая промышленность - размещение объектов пищевой промышленности V класса опасности (код вида – 6.4) |  |
|  | 5. | Нефтехимическая промышленность - размещение объектов капитального строительства V класса опасности (код вида – 6.5) |  |
|  | 6. | Склады - размещение объектов капитального строительства V класса опасности (код вида – 6.9) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 60% |
|  | 7. | Складские площадки - временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе (все вышеперечисленные объекты капитального строительства – V класса опасности) (код вида – 6.9.1) |  |
|  | 8. | Целлюлозно-бумажная промышленность - размещение объектов капитального строительства V класса опасности (код вида – 6.11) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 9. | Научно-производственная деятельность - размещение технологических, промышленных, агропромышленных парков, бизнес-инкубаторов (все вышеперечисленные объекты капитального строительства – V класса опасности) (код вида – 6.12) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 60% |
|  | 10. | Деловое управление - размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (код вида – 4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 11. | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) - размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.8.2; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра (код вида – 4.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей: - для торговых центров, универмагов, магазинов с площадью торговых залов более 200 м2 – 13 на 100 м2 торговой площади; - для магазинов с площадью торговых залов менее 200 м2 - по заданию на проектирование. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 12. | Рынки - размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка (код вида – 4.3) |  |
|  | 13. | Магазины - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. (код вида – 4.4) |  |
|  | 14. | Банковская и страховая деятельность - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги (код вида – 4.5) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 15. | Общественное питание - размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код вида – 4.6.) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 27 на 100 мест Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 16. | Служебные гаражи - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (код вида – 4.9) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков**: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м; от границы со смежным земельным участком – 1 м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; ** - земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц). 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 17. | Объекты дорожного сервиса - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса (V класса опасности). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 (код вида – 4.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 18. | Заправка транспортных средств - размещение автозаправочных станций (V класса опасности); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса (код вида – 4.9.1.1) |  |
|  | 19. | Обеспечение дорожного отдыха - размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса (код вида – 4.9.1.2) |  |
|  | 20. | Автомобильные мойки - размещение автомобильных моек (V класса опасности), а также размещение магазинов сопутствующей торговли (код вида – 4.9.1.3) |  |
|  | 21. | Ремонт автомобилей - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса (V класса опасности), а также размещение магазинов сопутствующей торговли (код вида – 4.9.1.4) |  |
|  | 22. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 23. | Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1) |  |
|  | 24. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (код вида – 3.1.2) |  |
|  | 25. | Бытовое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (код вида – 3.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% 5. Иные параметры: 5.1. Минимальная доля озелененных территорий земельных участков - 14% территории земельного участка; 5.2. Минимальное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей – 18 на 30 м2 общей площади. Площадь участка для временной стоянки одного автотранспортного средства (легкового автомобиля) следует принимать 25 м2 на одно машино-место |
|  | 26. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) (код вида – 3.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 27. | Ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1- 3.10.2 (код вида – 3.10) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 надземных этажа, высота здания - не более 15 метров 4. Максимальный процент застройки: 65% |
|  | 28. | Амбулаторное ветеринарное обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных (код вида – 3.10.1) |  |
|  | 29. | Приюты для животных - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных (код вида – 3.10.2) |  |
|  | 30. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 31. | Улично-дорожная сеть - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств (код вида – 12.0.1) |  |
|  | 32. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | 1. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Условно разрешен-ные | 1. | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) (код вида – 3.4.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – 200 кв. м; максимальная площадь участков – 15000 кв.м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Спорт - размещение зданий и сооружений для занятия спортом. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1.1 - 5.1.7 (код вида – 5.1 ) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий - размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) (код вида – 5.1.1) |  |
|  | 4. | Обеспечение занятий спортом в помещениях - размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях (код вида – 5.1.2) |  |
|  | 5. | Спортивные базы - размещение спортивных баз и лагерей, в которых осуществляется спортивная подготовка длительно проживающих в них лиц (код вида – 5.1.7) |  |

»;

п) изложить пункт 2 статьи 45.1 в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны ИТ1 установлен в соответствии с таблицей 15:

Таблица 15

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Автомобильный транспорт - размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 (код вида – 7.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 2. | Размещение автомобильных дорог - размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения (код вида – 7.2.1) |  |
|  | 3. | Обслуживание перевозок пассажиров - размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 (код вида – 7.2.2) |  |
|  | 4. | Стоянки транспорта общего пользования - размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту (код вида – 7.2.3) |  |
|  | 5. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 6. | Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1) |  |
|  | 7. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (код вида – 3.1.2) |  |
|  | 8. | Энергетика - размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 (код вида – 6.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 9. | Трубопроводный транспорт - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов (код вида – 7.5) |  |
|  | 10. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) |  |
|  | 11. | Служебные гаражи - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (код вида – 4.9) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков**: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м; от границы со смежным земельным участком – 1 м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; ** - земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц). 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 12. | Объекты дорожного сервиса - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 (код вида – 4.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 13. | Заправка транспортных средств - размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса (код вида – 4.9.1.1) |  |
|  | 14. | Обеспечение дорожного отдыха - размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса (код вида – 4.9.1.2) |  |
|  | 15. | Автомобильные мойки - размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли (код вида – 4.9.1.3) |  |
|  | 16. | Ремонт автомобилей - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли (код вида – 4.9.1.4) |  |
|  | 17. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 18. | Улично-дорожная сеть - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств (код вида – 12.0.1) |  |
|  | 19. | Хранение автотранспорта - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (код вида – 2.7.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков на 1 машино-место– 25 м2.; максимальная площадь земельных участков на 1 машино-место– 40 м2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков**: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м; от границы со смежным земельным участком – 1 м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; ** - земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц). 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | 1. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Условно разрешен-ные | Не подлежит установлению |  |

»;

р) изложить пункт 2 статьи 45.2 в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны ИТ2 установлен в соответствии с таблицей 16:

Таблица 16

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Автомобильный транспорт - размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.2.1 - 7.2.3 (код вида – 7.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 2. | Размещение автомобильных дорог - размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения (код вида – 7.2.1) |  |
|  | 3. | Обслуживание перевозок пассажиров - размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 7.6 (код вида – 7.2.2) |  |
|  | 4. | Стоянки транспорта общего пользования - размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту (код вида – 7.2.3) |  |
|  | 5. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 6. | Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1) |  |
|  | 7. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (код вида – 3.1.2) |  |
|  | 8. | Энергетика - размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 (код вида – 6.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 9. | Трубопроводный транспорт - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов (код вида – 7.5) |  |
|  | 10. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) |  |
|  | 11. | Служебные гаражи - размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо (код вида – 4.9) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков**: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м; от границы со смежным земельным участком – 1 м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; ** - земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц). 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 12. | Объекты дорожного сервиса - размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 4.9.1.1 - 4.9.1.4 (код вида – 4.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 13. | Заправка транспортных средств - размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса (код вида – 4.9.1.1) |  |
|  | 14. | Обеспечение дорожного отдыха - размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса (код вида – 4.9.1.2) |  |
|  | 15. | Автомобильные мойки - размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли (код вида – 4.9.1.3) |  |
|  | 16. | Ремонт автомобилей - размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли (код вида – 4.9.1.4) |  |
|  | 17. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 18. | Улично-дорожная сеть - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств (код вида – 12.0.1) |  |
|  | 19. | Хранение автотранспорта - размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 (код вида – 2.7.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь земельных участков на 1 машино-место– 25 м2; максимальная площадь земельных участков на 1 машино-место– 40 м2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков**: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м; от границы со смежным земельным участком – 1 м, при условии соответствия расстояния от объекта капитального строительства до крайних строений на смежном земельном участке санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям; ** - земельные участки для временной стоянки могут примыкать к границе земельного участка (проезжей части улиц). 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 2 надземных этажа 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | 1. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Условно разрешен-ные | Не подлежит установлению |  |

»;

с) изложить пункт 2 статьи 45.3 в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны ИТ3 установлен в соответствии с таблицей 17:

Таблица 17

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Трубопроводный транспорт - размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов (код вида – 7.5) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 2. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) |  |
|  | 3. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 4. | Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1) |  |
|  | 5. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (код вида – 3.1.2) |  |
|  | 6. | Энергетика - размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 (код вида – 6.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | 1. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Условно разрешен-ные |  | Не подлежит установлению |

»;

т) пункт 2 статьи 46.1 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны ООТ1 установлен в соответствии с таблицей 18:

Таблица 18

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Историко-культурная деятельность - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм (код вида – 9.3) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе): минимальный – не подлежит установлению; максимальный – не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит установлению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. 5. Иные параметры: 5.1. Обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия. 5.2. Сохранение исторического облика элементов и объектов, составляющих его территорию и окружение, проведение необходимых защитных мер по экологии, гидрологии, инженерной защите от негативных природно-геологических процессов, в том числе: – постепенный вынос по мере амортизации дисгармоничных зданий или нейтрализация их дисгармоничных качеств; – реконструкция зеленых насаждений, затрудняющих обзор памятников. 5.3. Изучение и полноценная реставрация объекта культурного наследия. 5.4. На территории памятника археологии запрещено: - проведение строительных, земляных и других работ, связанных с нарушением покровных отложений в охраняемой зоне, в том числе посадка деревьев и кустарников без разрешения уполномоченного государственного органа в сфере охраны объектов культурного наследия и без участия археологов; - ведение археологических исследований на территории зон охраны памятников, включая участки культурного слоя, без наличия у исследователей открытого листа, специального разрешения уполномоченного государственного органа в сфере охраны объектов культурного наследия на изучение. |
| Вспомога-тельные |  | Не подлежит установлению |
| Условно разрешен-ные |  | Не подлежит установлению |

»;

у) пункт 2 статьи 46.2 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны ООТ2 установлен в соответствии с таблицей 19:

Таблица 19

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Охрана природных территорий - сохранение отдельных естественных качеств окружающей природной среды путем ограничения хозяйственной деятельности в данной зоне, в частности: создание и уход за запретными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами, лесами в лесопарках, и иная хозяйственная деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение свойств земель, являющихся особо ценными (код вида – 9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе): минимальный – не подлежит установлению; максимальный – не подлежит установлению. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит установлению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит установлению. 4. Максимальный процент застройки – не подлежит установлению. 5. Иные параметры: 5.1. Обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия. 5.2. Сохранение исторического облика элементов и объектов, составляющих его территорию и окружение, проведение необходимых защитных мер по экологии, гидрологии, инженерной защите от негативных природно-геологических процессов, в том числе: – постепенный вынос по мере амортизации дисгармоничных зданий или нейтрализация их дисгармоничных качеств; – реконструкция зеленых насаждений, затрудняющих обзор памятников. 5.3. Изучение и полноценная реставрация объекта культурного наследия. 5.4. На территории памятника археологии запрещено: - проведение строительных, земляных и других работ, связанных с нарушением покровных отложений в охраняемой зоне, в том числе посадка деревьев и кустарников без разрешения уполномоченного государственного органа в сфере охраны объектов культурного наследия и без участия археологов; - ведение археологических исследований на территории зон охраны памятников, включая участки культурного слоя, без наличия у исследователей открытого листа, специального разрешения уполномоченного государственного органа в сфере охраны объектов культурного наследия на изучение. |
| Вспомога-тельные |  | Не подлежит установлению |
| Условно разрешен-ные |  | Не подлежит установлению |

»;

ф) пункт 2 статьи 47.1 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны СХ1 установлен в соответствии с таблицей 20:

Таблица 20

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках - производство сельскохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства (код вида – 1.16) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе)*: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. * - указанные ограничения не распространяются на земельные участки, право на которые возникло до вступления в силу настоящей редакции правил. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 2. | Земельные участки общего назначения - земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования (код вида – 12.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 3. | Ведение садоводства - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, хозяйственных построек и гаражей (код вида – 13.2) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе)*: минимальная площадь участков – 400 кв. м; максимальная площадь участков – 2500 кв. м. * - указанные ограничения не распространяются на земельные участки, право на которые возникло до вступления в силу настоящей редакции правил. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: Отступ линии застройки от красной линии, проезда, улицы при новом строительстве: - не менее 5 м со стороны улиц; - не менее 3 м со стороны проездов; в районе существующей застройки – в соответствии со сложившейся ситуацией. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка до: - садового, жилого дома – 3 м; - открытой автостоянки – 1 м; - отдельно стоящего гаража – 3 м; Минимальное расстояние от окон жилых помещений: - до соседнего садового, жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м; - до построек с содержанием скота и птицы – от 6 до 15 м жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м; - до построек с содержанием скота и птицы, дворовых туалетов, помойных ям, душа, бани и сауны - 12 м. Минимальное расстояние от границ соседнего участка: - до построек для содержания скота и птицы не менее - 4 м; до остальных хозпостроек – 3 м; - до стволов высокорослых деревьев – 4 м; - до стволов среднерослых деревьев – 2 м; - до кустарников – 1 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 50% |
|  | 4. | Ведение огородничества - осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур (код вида – 13.1) | 1. Предельные размеры земельных участков (при формировании и их разделе)*: минимальная площадь участков – 50 кв. м; максимальная площадь участков – 600 кв. м * - указанные ограничения не распространяются на земельные участки, право на которые возникло до вступления в силу настоящей редакции правил. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
|  | 5. | Растениеводство - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2 - 1.6 (код вида – 1.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 6. | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур - осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйст-венных угодьях, связанной с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяйственных культур (код вида – 1.2) |  |
|  | 7. | Овощеводство - осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц (код вида – 1.3) |  |
|  | 8. | Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством чая, лекарственных и цветочных культур (код вида – 1.4) |  |
|  | 9. | Садоводство - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда, и иных многолетних культур (код вида – 1.5) |  |
|  | 10. | Выращивание льна и конопли - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли (код вида – 1.6) |  |
|  | 11. | Научное обеспечение сельского хозяйства - осуществление научной и селекционной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений (код вида – 1.14) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 60% |
|  | 12. | Питомники - выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства (код вида – 1.17) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 13. | Сенокошение - кошение трав, сбор и заготовка сена (код вида – 1.19) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 14. | Выпас сельскохозяйственных животных - выпас сельскохозяйственных животных (код вида – 1.20) |  |
|  | 15. | Земельные участки (территории) общего пользования - земельные участки общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 (код вида – 12.0) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 16. | Улично-дорожная сеть - размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры; размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств (код вида – 12.0.1) |  |
|  | 17. | Коммунальное обслуживание - размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2 (код вида – 3.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 3 этажа 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 18. | Предоставление коммунальных услуг - размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) (код вида – 3.1.1) |  |
|  | 19. | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг - размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг (код вида – 3.1.2) |  |
|  | 20. | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие) (код вида – 3.9.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 21. | Связь - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования с кодами 3.1.1, 3.2.3 (код вида – 6.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | 1. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Условно разрешен-ные | 1. | Скотоводство - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) (код вида – 1.8) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Звероводство - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) (код вида – 1.9) |  |
|  | 3. | Птицеводство - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) (код вида – 1.10) |  |
|  | 4. | Свиноводство - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала) (код вида – 1.11) |  |
|  | 5. | Пчеловодство - осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений, используемых для хранения и первичной переработки продукции пчеловодства (код вида – 1.12) |  |
|  | 6. | Рыбоводство - осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры) (код вида – 1.13) |  |
|  | 7. | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции - размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции (код вида – 1.15) |  |
|  | 8. | Обеспечение сельскохозяйственного производства - размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства (код вида – 1.18) |  |

»;

х) пункт 2 статьи 48.1 изложить в следующей редакции:

«2. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны С1 установлен в соответствии с таблицей 21:

Таблица 21

| Отношение к главной функции | № п/п | Виды разрешенного использования территории | Параметры застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные виды | 1. | Ритуальная деятельность - размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения (код вида – 12.1) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальный – не подлежит ограничению; максимальный – 40 га. 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению. 4. Максимальный процент застройки – не подлежит ограничению. Выбор участков для устройства мест погребения должен осуществляться на основе положительных решений экологической и санитарно-гигиенической экспертизы. При выборе участков для устройства кладбищ следует учитывать свойства грунтов. Грунты не менее чем на глубину 2 м должны быть сухими, легкими, воздухопроницаемыми. Уровень стояния грунтовых вод не должен быть выше 2,5 м от поверхности земли. При отсутствии необходимых гидрогеологических условий рекомендуется проводить инженерную подготовку территории будущего кладбища, включающую осушение территорий, устройство дренажей, засыпку на поверхность мелкозернистых сухих грунтов. Для всех типов кладбищ площадь мест захоронения должна составлять не менее 65-75% от общей площади кладбища, а площадь зеленых насаждений – не менее 25%. Территорию кладбища независимо от способа захоронения следует подразделять на функциональные зоны: входную, ритуальную, административно-хозяйственную, захоронений, моральной (зеленой) защиты по периметру кладбища. Размеры территорий кладбищ традиционного и урнового захоронений исчисляется отдельно для каждого из них, для чего необходимо учесть соотношение этих типов захоронений в общей смертности населения. Общие размеры территорий кладбищ определяются как сумма площадей кладбищ традиционного и уранового захоронений. Размеры участков кладбищ должны быть не менее 0,5 га и не более 40 га. Расстояние от границ участков кладбищ традиционного захоронения: до красной линии – 6 м, до стен жилых домов – 300 м, до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – 300 м; Расстояние от границ участков кладбищ для погребения после кремации: до красной линии – 6 м, до стен жилых домов – 100 м, до зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений – 100 м. После закрытия кладбищ традиционного захоронения по истечении 25 лет после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть сокращены до 100 м. |
|  | 2. | Историко-культурная деятельность - сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм (код вида – 9.3) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Вспомога-тельные | 1. | Благоустройство территории - размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов (код вида – 12.0.2) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – не подлежит ограничению. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: не подлежит ограничению. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: не подлежит ограничению 4. Максимальный процент застройки: не подлежит ограничению |
| Условно разрешен-ные | 1. | Религиозное использование - размещение зданий и сооружений религиозного использования. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.7.1 - 3.7.2 (код вида – 3.7) | 1. Предельные размеры земельных участков: минимальная площадь участков – не подлежит ограничению; максимальная площадь участков – 5000 кв. м. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков (за исключением площади) не подлежат установлению 2. Минимальные отступы от границ земельных участков: со стороны красной линии, проездов, улиц - 5 метров, со стороны смежных участков – 6 м. 3. Количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 5 надземных этажей 4. Максимальный процент застройки: 80% |
|  | 2. | Осуществление религиозных обрядов - размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) (код вида – 3.7.1) |  |
|  | 3. | Религиозное управление и образование - размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища) (код вида – 3.7.2) |  |

».

| Глава муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области | Б.В. Петифоров |
| --- | --- |