Ж-1– Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при низкой плотности использования территории и преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки.

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны (Ж-1) установлен в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 600 | 3000 | 67 | 1;3;5 |
| 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 600 | 10000 | 67 | 1;3;5 |
| 3 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 100 | 1500 | 67 | 1;3;5 |
| 4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 100 | 1500 | 67 | 1;3;5 |
| 5 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 25(20)* | 1000 (50)* | 75 | 1 |
|  |  |  | *существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, в том числе имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан |
| 6 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 7 | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 10000 | 67 | 3;5 |
| 8 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 5000 | 67 | 3;5 |
| 9 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 500 | 10000 | 67 | 3;5 |
| 10 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |
| 11 | Культурное развитие | 3.6 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 12 | Религиозное использование | 3.7 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 13 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 14 | Деловое управление | 4.1 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 15 | Магазины | 4.4 | 100 | 5000 | 50 | 3;5 |
| 16 | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 17 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1000 | 10000 | 1 эт. – 60 2 эт. – 50 3 эт. - 45 | 3;5 |
| 18 | Спорт | 5.1 | 100 | 100000 | 75 | 3;5 |
| 19 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |
| 20 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |
| 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 22 | Ведение огородничества | 13.1 | 50 | 600 | 0 | Не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Обслуживание жилой застройки – 2.7

- Банковская и страховая деятельность – 4.5

- Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3

- Обслуживание автотранспорта – 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5000 | 10000 | 60 | 3;5 |
| 3 | Общественное управление | 3.8 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 4 | Рынки | 4.3 | 1000 | 5000 | 60 | 3 |
| 5 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1000 | 10000 | 60 | 3;5 |
| 6 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | 1000 | 20000 | 75 | 3 |
| 7 | Ведение садоводства | 13.2 | 600 | 2000 | 40 | 3 |
| 8 | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению | 10 | 3 |

2. Параметры застройки:

1) Коэффициент использования территории не более 0.67;

2) Этажность – не более 3 этажей;

3) Отступ:

- дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5м.

- дом должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3м.

- от хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов – не менее 5 м.

4) Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

- жилого дома – 3 м.;

- постройки для содержания скота птицы – 4м.;

- бани, гаража, сарая – 1 м.;

- стволов высокорослых деревьев – 4м.;

- среднерослых стволов деревьев – 2м.;

- кустарника – 1м.

5) Минимальное расстояние:

- от окон жилых помещений до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м, по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м (см в таблице 3);

- от окон жилых помещений до душа, бани и сауны – 8 м;

- от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 12 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

- дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

- дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

6) При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков.

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

7) Максимальная высота ограждения со стороны улиц – 2.0 м.

Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому должно быть единообразным с обеих сторон улиц на протяжении не менее одного квартала.

Максимальная высота ограждения между соседними участками – 2.0 м.

Ограждения перед домом в пределах отступа от красной линии должно быть прозрачным и высотой не более 1,5 м.

8) В населенных пунктах допускается разведение пчелосемей на земельных участках, принадлежащих гражданам на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, а также предоставленных гражданам по договорам аренды, при этом:

- территория содержания пчел со сторон, граничащих с земельными участками, предоставленными другим гражданам для индивидуального жилищного строительств или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, должна быть огорожена сплошным забором или густым кустарником высотой не менее 2 метров;

- расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ земельного участка, огороженных забором или кустарником, должно составлять не менее 6 метров, до неогороженных границ – не менее 10 метров;

- количество ульев на 100 кв. м земельного участка– не более 6.

9) Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в  таблице 8.

10) Максимальное предельное количество голов домашних животных, разрешаемых содержать на территории одного домовладения равно (каждое сельское поселение или населенный пункт может установить свои предельные размеры):

- коровы 3шт;

- лошади 3шт;

- свиньи10шт;

- кролики 20шт;

- козы, овцы 10шт;

- куры 30шт;

- гуси 10шт;

- утки 15шт;

- индюки 5шт.

11) Расстояния от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов – не менее 10 метров;

12) Расстояния от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 метров.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

Для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать открытые стоянки из расчета не менее чем на 70% расчетного парка легкового 
автотранспорта, в том числе:

- в жилых районах – 25 %.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей (см. в таблице 9).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются и уточняются после утверждения документации по планировке территории.

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на соседних участках

Таблица 3

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояния, м |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) составляет:

Таблица 4

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 – 750 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 800 |
| Физкультурно-спортивные центры | 1 500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1 000 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового | 800 |
| обслуживания местного значения | 1200 |
| Отделения связи и филиалы банков | 800 |

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га):

Таблица 5

| Типы комплексов | Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не менее |
| --- | --- |
|  | на свободных территориях | при реконструкции |
| Центр планировочного района | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |
| Культурные (досуговые) |  |  |
| комплексы | 5 | 5 |

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта:

Таблица 6

| №№ по п/п | Элементы территории | Удельная площадь,м 2/чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участки школ | 5,0 |
| 2 | Участки дошкольных учреждений | 1,0 |
| 3 | Участки бытового обслуживания | 1,0 |

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных:

Таблица 7

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых зданий | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
| Дошкольные образовательные |  | По нормам инсоляции, освещенности и |
| учреждения и | 10 | противопожарным нормам |
| общеобразовательные школы |  |  |  |
| Приемные пункты вторичного | - | 20 | 50 |
| сырья |  |  |  |
| Пожарные депо | 10 | 50 | 50 |
| Кладбища традиционного Захоронения, площадью менее 20 га | 6 | 300 | 500 |

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного:

Таблица 8

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт), не более |
| --- | --- |
|  | свиньи | птица | коровы, бычки | кролики | овцы | лошади | нутрии |
| 10 м | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 45 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 60 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 75 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 |

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, составляют:

Таблица 9

| Объекты, до которых определяется расстояние | Расстояние в м., не менее |
| --- | --- |
|  | от гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51 — 100 | 101 – 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Детские и образовательные учреждения, площадки для отдыха, игр, спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха )сады, скверы, парки) | 25 | 50 | Устанавливается по согласованию с органами Роспотребнадзора |

».

2) изложить статью 72 «Градостроительные регламенты. Производственные и коммунальные зоны (ПК)» в следующей редакции:

ПК– Зоны предприятий III - V класса вредности

Зона предназначена для выделения и обеспечекния правовых условий формированиякомунально-производственных предприятий складских баз                III-V- класса вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 до 50 метров, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны (ПК) установлен в соответствии с таблицей 11:

Таблица 11

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Производственная деятельность | 6.0 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10 000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 3 | Тяжелая промышленность | 6.2 | 1 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 4 | Легкая промышленность | 6.3 | 1 000 | 100 000 | 65 | 3 |
| 5 | Пищевая промышленность | 6.4 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 6 | Строительная промышленность | 6.6 | 1 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 7 | Склады | 6.9 | 1 000 | 100 000 | 60 | 3 |
| 8 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 1 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 9 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 1 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 10 | Животноводство | 1.7 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 11 | Связь | 6.8 | не подлежат установлению | 10 | 3 |
| 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не распространяется |
| 13 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты придорожного сервиса – 4.9.1

- Деловое управление – 4.1

- Магазины – 4.4

- Общественное питание – 4.6

- Гидротехнические сооружения – 11.3

- Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

- Обслуживание автотранспорта‒ 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |  |  | 60 | 3 |
| 3 | Религиозное использование | 3.7 | 500 | 5 000 | 50 | 3 |
| 4 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 5 000 | 60 | 3 |
| 5 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 10 000 | 1 эт. – 60 2 эт. – 50 3 эт. - 45 | 3 |
| 6 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 500 | 5 000 | 60 | 3 |

».

3) изложить статью 73 «Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)» в следующей редакции:

«СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами), а также земли занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земельные участки в составе зоны сельскохозяйственного использования в населенных пунктах используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом сельского поселения и настоящими Правилами.

Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны СХ-1 установлен в соответствии с таблицей 13:

Таблица 13

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Растениеводство | 1.1 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 3 | Овощеводство | 1.3 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 4 | Садоводство | 1.5 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 5 | Животноводство | 1.7 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 6 | Скотоводство | 1.8 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 7 | Звероводство | 1.9 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 8 | Птицеводство | 1.10 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 9 | Свиноводство | 1.11 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 10 | Пчеловодство | 1.12 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 11 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 12 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 13 | Питомники | 1.17 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 14 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 15 | Связь | 6.8 | не подлежат установлению | 10 | 3 |
| 16 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не распространяется |
| 17 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 18 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 1000 | 10 000 | 50 | 3;5 |
| 19 | Ведение дачного хозяйства | 13.3 | 400 | 3 000 | 40 | 3 |
| 20 | Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 2 000 | 40 | 3 |
| 21 | Ведение огородничества | 13.1 | 100 | 1 000 | не подлежит | 0 |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Объекты придорожного сервиса – 4.9.1

2. Деловое управление – 4.1

3. Магазины – 4.4

4. Общественное питание – 4.6

5. Гидротехнические сооружения – 11.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Охота и рыбалка | 5.3 | 1 000 | 10 000 | 40 | 3 |
| 2 | Пищевая промышленность | 6.4 | 1 000 | 10000 | 50 | 3 |
| 3 | Строительная промышленность | 6.6 | 5 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 4 | Склады | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 5 | Недропользование | 6.1 | 10 000 | 100 000 | 60 | 3 |
| 6 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 7 | Транспорт | 7.0 | 1000 | 10 000 | 60 | 3 |

2. Параметры застройки

На садовом участке могут возводиться жилое строение, на дачном участке жилое строение или жилой дом, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе: постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес или гараж для автомобиля, уборная. Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов ( не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, метров:

- от жилого строения (или дома) ( 3;

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы ( 4;

- от других построек (сарая, гаража, бани, навеса и др.) ( 1 (при условии соблюдения противопожарных разрывов);

- от стволов высокорослых деревьев ( 4;

- среднерослых ( 2;

- от кустарника ( 1.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

- дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

- дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть от жилого строения (или дома) и погреба

- до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы ( 12;

- до душа, бани (сауны) ( 8 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства ( 8.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.».

- Внести в Правила землепользования и застройки Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, утвержденные решением Совета депутатов Бересневского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 05.05.2014  № 8, следующие изменения:

# 1) изложить статью 70 «Градостроительные регламенты Жилые зоны (Ж)» в следующей редакции:

«К жилым зонам относятся участки территории Бересневского сельского поселения, используемые и предназначенные для размещения жилых домов. Указанные зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, гаражей для временного и постоянного хранения автотранспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

При осуществлении в жилых зонах строительства зданий, строений, сооружений следует предусматривать их обеспечение объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

В состав жилых зон могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

В жилых зонах объекты жилого фонда основных видов разрешенного использования должны занимать не менее 70 процентов территории зоны, до 30 процентов территории зоны допускается использовать для размещения иных объектов основных видов разрешенного использования и объектов вспомогательного и условно разрешенного видов использования.

Ж-1– Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при низкой плотности использования территории и преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки.

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны (Ж-1) установлен в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 600 | 3000 | 67 | 1;3;5 |
| 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 600 | 10000 | 67 | 1;3;5 |
| 3 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 100 | 1500 | 67 | 1;3;5 |
| 4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 100 | 1500 | 67 | 1;3;5 |
| 5 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 25(20)* | 1000 (50)* | 75 | 1 |
|  |  |  | *существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, в том числе имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан |
| 6 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 7 | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 10000 | 67 | 3;5 |
| 8 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 5000 | 67 | 3;5 |
| 9 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 500 | 10000 | 67 | 3;5 |
| 10 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |
| 11 | Культурное развитие | 3.6 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 12 | Религиозное использование | 3.7 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 13 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 14 | Деловое управление | 4.1 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 15 | Магазины | 4.4 | 100 | 5000 | 50 | 3;5 |
| 16 | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 17 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1000 | 10000 | 1 эт. – 60 2 эт. – 50 3 эт. - 45 | 3;5 |
| 18 | Спорт | 5.1 | 100 | 100000 | 75 | 3;5 |
| 19 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |
| 20 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |
| 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 22 | Ведение огородничества | 13.1 | 50 | 600 | 0 | Не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Обслуживание жилой застройки – 2.7

- Банковская и страховая деятельность – 4.5

- Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3

- Обслуживание автотранспорта – 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5000 | 10000 | 60 | 3;5 |
| 3 | Общественное управление | 3.8 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 4 | Рынки | 4.3 | 1000 | 5000 | 60 | 3 |
| 5 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1000 | 10000 | 60 | 3;5 |
| 6 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | 1000 | 20000 | 75 | 3 |
| 7 | Ведение садоводства | 13.2 | 600 | 2000 | 40 | 3 |
| 8 | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению | 10 | 3 |

2. Параметры застройки:

1) Коэффициент использования территории не более 0.67;

2) Этажность – не более 3 этажей;

3) Отступ:

- дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5м.

- дом должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3м.

- от хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов – не менее       5 м.

4) Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

- жилого дома – 3 м.;

- постройки для содержания скота птицы – 4м.;

- бани, гаража, сарая – 1 м.;

- стволов высокорослых деревьев – 4м.;

- среднерослых стволов деревьев – 2м.;

- кустарника – 1м.

5) Минимальное расстояние:

- от окон жилых помещений до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м, по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м (см в таблице 3);

- от окон жилых помещений до душа, бани и сауны – 8 м;

- от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 12 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

- дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

- дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

6) При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков.

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

7) Максимальная высота ограждения со стороны улиц – 2.0 м.

Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому должно быть единообразным с обеих сторон улиц на протяжении не менее одного квартала.

Максимальная высота ограждения между соседними участками – 2.0 м.

Ограждения перед домом в пределах отступа от красной линии должно быть прозрачным и высотой не более 1,5 м.

8) В населенных пунктах допускается разведение пчелосемей на земельных участках, принадлежащих гражданам на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, а также предоставленных гражданам по договорам аренды, при этом:

- территория содержания пчел со сторон, граничащих с земельными участками, предоставленными другим гражданам для индивидуального жилищного строительств или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, должна быть огорожена сплошным забором или густым кустарником высотой не менее 2 метров;

- расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ земельного участка, огороженных забором или кустарником, должно составлять не менее 6 метров, до неогороженных границ – не менее 10 метров;

- количество ульев на 100 кв. м земельного участка– не более 6.

9) Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в  таблице 8.

10) Максимальное предельное количество голов домашних животных, разрешаемых содержать на территории одного домовладения равно (каждое сельское поселение или населенный пункт может установить свои предельные размеры):

- коровы 3шт;

- лошади 3шт;

- свиньи10шт;

- кролики 20шт;

- козы, овцы 10шт;

- куры 30шт;

- гуси 10шт;

- утки 15шт;

- индюки 5шт.

11) Расстояния от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов – не менее 10 метров;

12) Расстояния от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 метров.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

Для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать открытые стоянки из расчета не менее чем на 70% расчетного парка легкового 
автотранспорта, в том числе:

- в жилых районах – 25 %.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей (см. в таблице 9).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются и уточняются после утверждения документации по планировке территории.

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на соседних участках

Таблица 3

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояния, м |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) составляет:

Таблица 4

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 – 750 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 800 |
| Физкультурно-спортивные центры | 1 500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1 000 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового | 800 |
| обслуживания местного значения | 1200 |
| Отделения связи и филиалы банков | 800 |

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га):

Таблица 5

| Типы комплексов | Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не менее |
| --- | --- |
|  | на свободных территориях | при реконструкции |
| Центр планировочного района | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |
| Культурные (досуговые) |  |  |
| комплексы | 5 | 5 |

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта:

Таблица 6

| №№ по п/п | Элементы территории | Удельная площадь,м 2/чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участки школ | 5,0 |
| 2 | Участки дошкольных учреждений | 1,0 |
| 3 | Участки бытового обслуживания | 1,0 |

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных:

Таблица 7

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых зданий | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
| Дошкольные образовательные |  | По нормам инсоляции, освещенности и |
| учреждения и | 10 | противопожарным нормам |
| общеобразовательные школы |  |  |  |
| Приемные пункты вторичного | - | 20 | 50 |
| сырья |  |  |  |
| Пожарные депо | 10 | 50 | 50 |
| Кладбища традиционного Захоронения, площадью менее 20 га | 6 | 300 | 500 |

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного:

Таблица 8

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт), не более |
| --- | --- |
|  | свиньи | птица | коровы, бычки | кролики | овцы | лошади | нутрии |
| 10 м | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 45 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 60 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 75 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 |

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, составляют:

Таблица 9

| Объекты, до которых определяется расстояние | Расстояние в м., не менее |
| --- | --- |
|  | от гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51 — 100 | 101 – 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Детские и образовательные учреждения, площадки для отдыха, игр, спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха )сады, скверы, парки) | 25 | 50 | Устанавливается по согласованию с органами Роспотребнадзора |

».

# 2) изложить статью 72 главы VIII «Градостроительные регламенты. Производственные и коммунальные зоны (ПК)» в следующей редакции:

«ПК– Зоны предприятий III - V класса вредности

Зона предназначена для выделения и обеспечекния правовых условий формированиякомунально-производственных предприятий складских баз III-V- класса вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 до 50 метров, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны (ПК) установлен в соответствии с таблицей 11:

Таблица 11

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Производственная деятельность | 6.0 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10 000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 3 | Тяжелая промышленность | 6.2 | 1 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 4 | Легкая промышленность | 6.3 | 1 000 | 100 000 | 65 | 3 |
| 5 | Пищевая промышленность | 6.4 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 6 | Строительная промышленность | 6.6 | 1 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 7 | Склады | 6.9 | 1 000 | 100 000 | 60 | 3 |
| 8 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 1 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 9 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 1 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 10 | Животноводство | 1.7 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 11 | Связь | 6.8 | не подлежат установлению | 10 | 3 |
| 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не распространяется |
| 13 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты придорожного сервиса – 4.9.1

- Деловое управление – 4.1

- Магазины – 4.4

- Общественное питание – 4.6

- Гидротехнические сооружения – 11.3

- Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

- Обслуживание автотранспорта‒ 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |  |  | 60 | 3 |
| 3 | Религиозное использование | 3.7 | 500 | 5 000 | 50 | 3 |
| 4 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 5 000 | 60 | 3 |
| 5 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 10 000 | 1 эт. – 60 2 эт. – 50 3 эт. - 45 | 3 |
| 6 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 500 | 5 000 | 60 | 3 |

».

# 3) изложить статью 73 главы VIII «Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)» в следующей редакции:

«СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами), а также земли занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земельные участки в составе зоны сельскохозяйственного использования в населенных пунктах используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом сельского поселения и настоящими Правилами.

Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны СХ-1 установлен в соответствии с таблицей 13:

Таблица 13

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Растениеводство | 1.1 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 3 | Овощеводство | 1.3 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 4 | Садоводство | 1.5 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 5 | Животноводство | 1.7 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 6 | Скотоводство | 1.8 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 7 | Звероводство | 1.9 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 8 | Птицеводство | 1.10 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 9 | Свиноводство | 1.11 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 10 | Пчеловодство | 1.12 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 11 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 12 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 13 | Питомники | 1.17 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 14 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 15 | Связь | 6.8 | не подлежат установлению | 10 | 3 |
| 16 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не распространяется |
| 17 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 18 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 1000 | 10 000 | 50 | 3;5 |
| 19 | Ведение дачного хозяйства | 13.3 | 400 | 3 000 | 40 | 3 |
| 20 | Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 2 000 | 40 | 3 |
| 21 | Ведение огородничества | 13.1 | 100 | 1 000 | не подлежит | 0 |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Объекты придорожного сервиса – 4.9.1

2. Деловое управление – 4.1

3. Магазины – 4.4

4. Общественное питание – 4.6

5. Гидротехнические сооружения – 11.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Охота и рыбалка | 5.3 | 1 000 | 10 000 | 40 | 3 |
| 2 | Пищевая промышленность | 6.4 | 1 000 | 10000 | 50 | 3 |
| 3 | Строительная промышленность | 6.6 | 5 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 4 | Склады | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 5 | Недропользование | 6.1 | 10 000 | 100 000 | 60 | 3 |
| 6 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 7 | Транспорт | 7.0 | 1000 | 10 000 | 60 | 3 |

2. Параметры застройки

На садовом участке могут возводиться жилое строение, на дачном участке жилое строение или жилой дом, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе: постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес или гараж для автомобиля, уборная. Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов ( не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, метров:

- от жилого строения (или дома) ( 3;

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы ( 4;

- от других построек (сарая, гаража, бани, навеса и др.) ( 1 (при условии соблюдения противопожарных разрывов);

- от стволов высокорослых деревьев ( 4;

- среднерослых ( 2;

- от кустарника ( 1.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

- дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

- дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть от жилого строения (или дома) и погреба

- до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы ( 12;

- до душа, бани (сауны) ( 8 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства ( 8.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.».

- Внести в Правила землепользования и застройки Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, утвержденные решением Совета депутатов Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 19.12.2013  № 36, следующие изменения:

1)	изложить статью 70 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» в следующей редакции:

«К жилым зонам относятся участки территории Булгаковского сельского поселения, используемые и предназначенные для размещения жилых домов. Указанные зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, гаражей для временного и постоянного хранения автотранспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

При осуществлении в жилых зонах строительства зданий, строений, сооружений следует предусматривать их обеспечение объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

В состав жилых зон могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

В жилых зонах объекты жилого фонда основных видов разрешенного использования должны занимать не менее 70 процентов территории зоны, до 30 процентов территории зоны допускается использовать для размещения иных объектов основных видов разрешенного использования и объектов вспомогательного и условно разрешенного видов использования.

Ж-1– Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при низкой плотности использования территории и преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки.

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны (Ж-1) установлен в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 600 | 3000 | 67 | 1;3;5 |
| 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 600 | 10000 | 67 | 1;3;5 |
| 3 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 100 | 1500 | 67 | 1;3;5 |
| 4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 100 | 1500 | 67 | 1;3;5 |
| 5 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 25(20)* | 1000 (50)* | 75 | 1 |
|  |  |  | *существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, в том числе имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан |
| 6 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 7 | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 10000 | 67 | 3;5 |
| 8 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 5000 | 67 | 3;5 |
| 9 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 500 | 10000 | 67 | 3;5 |
| 10 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |
| 11 | Культурное развитие | 3.6 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 12 | Религиозное использование | 3.7 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 13 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 14 | Деловое управление | 4.1 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 15 | Магазины | 4.4 | 100 | 5000 | 50 | 3;5 |
| 16 | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 17 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1000 | 10000 | 1 эт. – 60 2 эт. – 50 3 эт. - 45 | 3;5 |
| 18 | Спорт | 5.1 | 100 | 100000 | 75 | 3;5 |
| 19 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |
| 20 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |
| 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 22 | Ведение огородничества | 13.1 | 50 | 600 | 0 | Не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Обслуживание жилой застройки – 2.7

- Банковская и страховая деятельность – 4.5

- Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3

- Обслуживание автотранспорта – 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5000 | 10000 | 60 | 3;5 |
| 3 | Общественное управление | 3.8 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 4 | Рынки | 4.3 | 1000 | 5000 | 60 | 3 |
| 5 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1000 | 10000 | 60 | 3;5 |
| 6 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | 1000 | 20000 | 75 | 3 |
| 7 | Ведение садоводства | 13.2 | 600 | 2000 | 40 | 3 |
| 8 | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению | 10 | 3 |

2. Параметры застройки:

1) Коэффициент использования территории не более 0.67;

2) Этажность – не более 3 этажей;

3) Отступ:

- дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5м.

- дом должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3м.

- от хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов – не менее 5 м.

4) Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

- жилого дома – 3 м.;

- постройки для содержания скота птицы – 4м.;

- бани, гаража, сарая – 1 м.;

- стволов высокорослых деревьев – 4м.;

- среднерослых стволов деревьев – 2м.;

- кустарника – 1м.

5) Минимальное расстояние:

- от окон жилых помещений до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м, по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м (см в таблице 3);

- от окон жилых помещений до душа, бани и сауны – 8 м;

- от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 12 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

- дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

- дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

6) При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков.

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

7) Максимальная высота ограждения со стороны улиц – 2.0 м.

Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому должно быть единообразным с обеих сторон улиц на протяжении не менее одного квартала.

Максимальная высота ограждения между соседними участками – 2.0 м.

Ограждения перед домом в пределах отступа от красной линии должно быть прозрачным и высотой не более 1,5 м.

8) В населенных пунктах допускается разведение пчелосемей на земельных участках, принадлежащих гражданам на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, а также предоставленных гражданам по договорам аренды, при этом:

- территория содержания пчел со сторон, граничащих с земельными участками, предоставленными другим гражданам для индивидуального жилищного строительств или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, должна быть огорожена сплошным забором или густым кустарником высотой не менее 2 метров;

- расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ земельного участка, огороженных забором или кустарником, должно составлять не менее 6 метров, до неогороженных границ – не менее 10 метров;

- количество ульев на 100 кв. м земельного участка– не более 6.

9) Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в  таблице 8.

10) Максимальное предельное количество голов домашних животных, разрешаемых содержать на территории одного домовладения равно (каждое сельское поселение или населенный пункт может установить свои предельные размеры):

- коровы 3шт;

- лошади 3шт;

- свиньи10шт;

- кролики 20шт;

- козы, овцы 10шт;

- куры 30шт;

- гуси 10шт;

- утки 15шт;

- индюки 5шт.

11) Расстояния от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов – не менее 10 метров;

12) Расстояния от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 метров.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

Для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать открытые стоянки из расчета не менее чем на 70% расчетного парка легкового 
автотранспорта, в том числе:

- в жилых районах – 25 %.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей (см. в таблице 9).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются и уточняются после утверждения документации по планировке территории.

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на соседних участках

Таблица 3

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояния, м |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) составляет:

Таблица 4

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 – 750 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 800 |
| Физкультурно-спортивные центры | 1 500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1 000 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового | 800 |
| обслуживания местного значения | 1200 |
| Отделения связи и филиалы банков | 800 |

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га):

Таблица 5

| Типы комплексов | Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не менее |
| --- | --- |
|  | на свободных территориях | при реконструкции |
| Центр планировочного района | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |
| Культурные (досуговые) |  |  |
| комплексы | 5 | 5 |

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта:

Таблица 6

| №№ по п/п | Элементы территории | Удельная площадь,м 2/чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участки школ | 5,0 |
| 2 | Участки дошкольных учреждений | 1,0 |
| 3 | Участки бытового обслуживания | 1,0 |

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных:

Таблица 7

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых зданий | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
| Дошкольные образовательные |  | По нормам инсоляции, освещенности и |
| учреждения и | 10 | противопожарным нормам |
| общеобразовательные школы |  |  |  |
| Приемные пункты вторичного | - | 20 | 50 |
| сырья |  |  |  |
| Пожарные депо | 10 | 50 | 50 |
| Кладбища традиционного Захоронения, площадью менее 20 га | 6 | 300 | 500 |

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного:

Таблица 8

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт), не более |
| --- | --- |
|  | свиньи | птица | коровы, бычки | кролики | овцы | лошади | нутрии |
| 10 м | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 45 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 60 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 75 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 |

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, составляют:

Таблица 9

| Объекты, до которых определяется расстояние | Расстояние в м., не менее |
| --- | --- |
|  | от гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51 — 100 | 101 – 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Детские и образовательные учреждения, площадки для отдыха, игр, спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха )сады, скверы, парки) | 25 | 50 | Устанавливается по согласованию с органами Роспотребнадзора |

».

# 2) изложить статью 72 «Градостроительные регламенты. Производственные и коммунальные зоны (ПК)» в следующей редакции:

«ПК– Зоны предприятий III - V класса вредности

Зона предназначена для выделения и обеспечекния правовых условий формированиякомунально-производственных предприятий складских баз III-V- класса вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 до 50 метров, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны (ПК) установлен в соответствии с таблицей 11:

Таблица 11

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Производственная деятельность | 6.0 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10 000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 3 | Тяжелая промышленность | 6.2 | 1 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 4 | Легкая промышленность | 6.3 | 1 000 | 100 000 | 65 | 3 |
| 5 | Пищевая промышленность | 6.4 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 6 | Строительная промышленность | 6.6 | 1 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 7 | Склады | 6.9 | 1 000 | 100 000 | 60 | 3 |
| 8 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 1 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 9 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 1 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 10 | Животноводство | 1.7 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 11 | Связь | 6.8 | не подлежат установлению | 10 | 3 |
| 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не распространяется |
| 13 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты придорожного сервиса – 4.9.1

- Деловое управление – 4.1

- Магазины – 4.4

- Общественное питание – 4.6

- Гидротехнические сооружения – 11.3

- Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

- Обслуживание автотранспорта‒ 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |  |  | 60 | 3 |
| 3 | Религиозное использование | 3.7 | 500 | 5 000 | 50 | 3 |
| 4 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 5 000 | 60 | 3 |
| 5 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 10 000 | 1 эт. – 60 2 эт. – 50 3 эт. - 45 | 3 |
| 6 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 500 | 5 000 | 60 | 3 |

».

3) изложить статью 73 Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)» в следующей редакции:

«СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами), а также земли занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земельные участки в составе зоны сельскохозяйственного использования в населенных пунктах используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом сельского поселения и настоящими Правилами.

Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны СХ-1 установлен в соответствии с таблицей 13:

Таблица 13

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Растениеводство | 1.1 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 3 | Овощеводство | 1.3 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 4 | Садоводство | 1.5 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 5 | Животноводство | 1.7 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 6 | Скотоводство | 1.8 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 7 | Звероводство | 1.9 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 8 | Птицеводство | 1.10 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 9 | Свиноводство | 1.11 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 10 | Пчеловодство | 1.12 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 11 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 12 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 13 | Питомники | 1.17 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 14 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 15 | Связь | 6.8 | не подлежат установлению | 10 | 3 |
| 16 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не распространяется |
| 17 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 18 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 1000 | 10 000 | 50 | 3;5 |
| 19 | Ведение дачного хозяйства | 13.3 | 400 | 3 000 | 40 | 3 |
| 20 | Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 2 000 | 40 | 3 |
| 21 | Ведение огородничества | 13.1 | 100 | 1 000 | не подлежит | 0 |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Объекты придорожного сервиса – 4.9.1

2. Деловое управление – 4.1

3. Магазины – 4.4

4. Общественное питание – 4.6

5. Гидротехнические сооружения – 11.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Охота и рыбалка | 5.3 | 1 000 | 10 000 | 40 | 3 |
| 2 | Пищевая промышленность | 6.4 | 1 000 | 10000 | 50 | 3 |
| 3 | Строительная промышленность | 6.6 | 5 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 4 | Склады | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 5 | Недропользование | 6.1 | 10 000 | 100 000 | 60 | 3 |
| 6 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 7 | Транспорт | 7.0 | 1000 | 10 000 | 60 | 3 |

2. Параметры застройки

На садовом участке могут возводиться жилое строение, на дачном участке жилое строение или жилой дом, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе: постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес или гараж для автомобиля, уборная. Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов ( не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, метров:

- от жилого строения (или дома) ( 3;

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы ( 4;

- от других построек (сарая, гаража, бани, навеса и др.) ( 1 (при условии соблюдения противопожарных разрывов);

- от стволов высокорослых деревьев ( 4;

- среднерослых ( 2;

- от кустарника ( 1.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

- дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

- дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть от жилого строения (или дома) и погреба

- до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы ( 12;

- до душа, бани (сауны) ( 8 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства ( 8.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.».

- Внести в Правила землепользования и застройки Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, утвержденные решением Совета депутатов Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 18.07.2014  № 15, следующие изменения:

1)	изложить статью 70 главы VIII «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» в следующей редакции:

«К жилым зонам относятся участки территории Добринского сельского поселения, используемые и предназначенные для размещения жилых домов. Указанные зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, гаражей для временного и постоянного хранения автотранспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

При осуществлении в жилых зонах строительства зданий, строений, сооружений следует предусматривать их обеспечение объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

В состав жилых зон могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

В жилых зонах объекты жилого фонда основных видов разрешенного использования должны занимать не менее 70 процентов территории зоны, до 30 процентов территории зоны допускается использовать для размещения иных объектов основных видов разрешенного использования и объектов вспомогательного и условно разрешенного видов использования.

Ж-1 (Ж-2)– Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1(Ж-2) выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при низкой плотности использования территории и преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки.

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны (Ж-1(Ж-2)) установлен в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 600 | 3000 | 67 | 1;3;5 |
| 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 600 | 10000 | 67 | 1;3;5 |
| 3 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 100 | 1500 | 67 | 1;3;5 |
| 4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 100 | 1500 | 67 | 1;3;5 |
| 5 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 25(20)* | 1000 (50)* | 75 | 1 |
|  |  |  | *существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, в том числе имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан |
| 6 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 7 | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 10000 | 67 | 3;5 |
| 8 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 5000 | 67 | 3;5 |
| 9 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 500 | 10000 | 67 | 3;5 |
| 10 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |
| 11 | Культурное развитие | 3.6 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 12 | Религиозное использование | 3.7 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 13 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 14 | Деловое управление | 4.1 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 15 | Магазины | 4.4 | 100 | 5000 | 50 | 3;5 |
| 16 | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 17 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1000 | 10000 | 1 эт. – 60 2 эт. – 50 3 эт. - 45 | 3;5 |
| 18 | Спорт | 5.1 | 100 | 100000 | 75 | 3;5 |
| 19 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |
| 20 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |
| 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 22 | Ведение огородничества | 13.1 | 50 | 600 | 0 | Не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Обслуживание жилой застройки – 2.7

- Банковская и страховая деятельность – 4.5

- Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3

- Обслуживание автотранспорта – 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5000 | 10000 | 60 | 3;5 |
| 3 | Общественное управление | 3.8 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 4 | Рынки | 4.3 | 1000 | 5000 | 60 | 3 |
| 5 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1000 | 10000 | 60 | 3;5 |
| 6 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | 1000 | 20000 | 75 | 3 |
| 7 | Ведение садоводства | 13.2 | 600 | 2000 | 40 | 3 |
| 8 | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению | 10 | 3 |

2. Параметры застройки:

1) Коэффициент использования территории не более 0.67;

2) Этажность – не более 3 этажей;

3) Отступ:

- дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5м.

- дом должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3м.

- от хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов – не менее 5 м.

4) Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

- жилого дома – 3 м.;

- постройки для содержания скота птицы – 4м.;

- бани, гаража, сарая – 1 м.;

- стволов высокорослых деревьев – 4м.;

- среднерослых стволов деревьев – 2м.;

- кустарника – 1м.

5) Минимальное расстояние:

- от окон жилых помещений до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м, по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м (см в таблице 3);

- от окон жилых помещений до душа, бани и сауны – 8 м;

- от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 12 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

- дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

- дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

6) При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков.

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

7) Максимальная высота ограждения со стороны улиц – 2.0 м.

Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому должно быть единообразным с обеих сторон улиц на протяжении не менее одного квартала.

Максимальная высота ограждения между соседними участками – 2.0 м.

Ограждения перед домом в пределах отступа от красной линии должно быть прозрачным и высотой не более 1,5 м.

8) В населенных пунктах допускается разведение пчелосемей на земельных участках, принадлежащих гражданам на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, а также предоставленных гражданам по договорам аренды, при этом:

- территория содержания пчел со сторон, граничащих с земельными участками, предоставленными другим гражданам для индивидуального жилищного строительств или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, должна быть огорожена сплошным забором или густым кустарником высотой не менее 2 метров;

- расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ земельного участка, огороженных забором или кустарником, должно составлять не менее 6 метров, до неогороженных границ – не менее 10 метров;

- количество ульев на 100 кв. м земельного участка– не более 6.

9) Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в  таблице 8.

10) Максимальное предельное количество голов домашних животных, разрешаемых содержать на территории одного домовладения равно (каждое сельское поселение или населенный пункт может установить свои предельные размеры):

- коровы 3шт;

- лошади 3шт;

- свиньи10шт;

- кролики 20шт;

- козы, овцы 10шт;

- куры 30шт;

- гуси 10шт;

- утки 15шт;

- индюки 5шт.

11) Расстояния от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов – не менее 10 метров;

12) Расстояния от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 метров.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

Для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать открытые стоянки из расчета не менее чем на 70% расчетного парка легкового 
автотранспорта, в том числе:

- в жилых районах – 25 %.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей (см. в таблице 9).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются и уточняются после утверждения документации по планировке территории.

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на соседних участках

Таблица 3

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояния, м |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) составляет:

Таблица 4

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 – 750 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 800 |
| Физкультурно-спортивные центры | 1 500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1 000 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового | 800 |
| обслуживания местного значения | 1200 |
| Отделения связи и филиалы банков | 800 |

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га):

Таблица 5

| Типы комплексов | Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не менее |
| --- | --- |
|  | на свободных территориях | при реконструкции |
| Центр планировочного района | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |
| Культурные (досуговые) |  |  |
| комплексы | 5 | 5 |

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта:

Таблица 6

| №№ по п/п | Элементы территории | Удельная площадь,м 2/чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участки школ | 5,0 |
| 2 | Участки дошкольных учреждений | 1,0 |
| 3 | Участки бытового обслуживания | 1,0 |

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных:

Таблица 7

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых зданий | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
| Дошкольные образовательные |  | По нормам инсоляции, освещенности и |
| учреждения и | 10 | противопожарным нормам |
| общеобразовательные школы |  |  |  |
| Приемные пункты вторичного | - | 20 | 50 |
| сырья |  |  |  |
| Пожарные депо | 10 | 50 | 50 |
| Кладбища традиционного Захоронения, площадью менее 20 га | 6 | 300 | 500 |

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного:

Таблица 8

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт), не более |
| --- | --- |
|  | свиньи | птица | коровы, бычки | кролики | овцы | лошади | нутрии |
| 10 м | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 45 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 60 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 75 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 |

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, составляют:

Таблица 9

| Объекты, до которых определяется расстояние | Расстояние в м., не менее |
| --- | --- |
|  | от гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51 — 100 | 101 – 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Детские и образовательные учреждения, площадки для отдыха, игр, спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха )сады, скверы, парки) | 25 | 50 | Устанавливается по согласованию с органами Роспотребнадзора |

».

2) изложить статью 72 «Градостроительные регламенты. Производственные и коммунальные зоны (ПК)» в следующей редакции:

«ПК– Зоны предприятий III - V класса вредности

Зона предназначена для выделения и обеспечекния правовых условий формированиякомунально-производственных предприятий складских баз III-V- класса вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 до 50 метров, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны (ПК) установлен в соответствии с таблицей 11:

Таблица 11

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Производственная деятельность | 6.0 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10 000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 3 | Тяжелая промышленность | 6.2 | 1 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 4 | Легкая промышленность | 6.3 | 1 000 | 100 000 | 65 | 3 |
| 5 | Пищевая промышленность | 6.4 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 6 | Строительная промышленность | 6.6 | 1 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 7 | Склады | 6.9 | 1 000 | 100 000 | 60 | 3 |
| 8 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 1 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 9 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 1 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 10 | Животноводство | 1.7 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 11 | Связь | 6.8 | не подлежат установлению | 10 | 3 |
| 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не распространяется |
| 13 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты придорожного сервиса – 4.9.1

- Деловое управление – 4.1

- Магазины – 4.4

- Общественное питание – 4.6

- Гидротехнические сооружения – 11.3

- Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

- Обслуживание автотранспорта‒ 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |  |  | 60 | 3 |
| 3 | Религиозное использование | 3.7 | 500 | 5 000 | 50 | 3 |
| 4 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 5 000 | 60 | 3 |
| 5 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 10 000 | 1 эт. – 60 2 эт. – 50 3 эт. - 45 | 3 |
| 6 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 500 | 5 000 | 60 | 3 |

».

# 3) изложить статью 74  «Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)» в следующей редакции:

«СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами), а также земли занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земельные участки в составе зоны сельскохозяйственного использования в населенных пунктах используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом сельского поселения и настоящими Правилами.

Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны СХ-1 установлен в соответствии с таблицей 13:

Таблица 13

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Растениеводство | 1.1 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 3 | Овощеводство | 1.3 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 4 | Садоводство | 1.5 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 5 | Животноводство | 1.7 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 6 | Скотоводство | 1.8 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 7 | Звероводство | 1.9 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 8 | Птицеводство | 1.10 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 9 | Свиноводство | 1.11 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 10 | Пчеловодство | 1.12 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 11 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 12 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 13 | Питомники | 1.17 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 14 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 15 | Связь | 6.8 | не подлежат установлению | 10 | 3 |
| 16 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не распространяется |
| 17 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 18 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 1000 | 10 000 | 50 | 3;5 |
| 19 | Ведение дачного хозяйства | 13.3 | 400 | 3 000 | 40 | 3 |
| 20 | Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 2 000 | 40 | 3 |
| 21 | Ведение огородничества | 13.1 | 100 | 1 000 | не подлежит | 0 |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Объекты придорожного сервиса – 4.9.1

2. Деловое управление – 4.1

3. Магазины – 4.4

4. Общественное питание – 4.6

5. Гидротехнические сооружения – 11.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Охота и рыбалка | 5.3 | 1 000 | 10 000 | 40 | 3 |
| 2 | Пищевая промышленность | 6.4 | 1 000 | 10000 | 50 | 3 |
| 3 | Строительная промышленность | 6.6 | 5 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 4 | Склады | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 5 | Недропользование | 6.1 | 10 000 | 100 000 | 60 | 3 |
| 6 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 7 | Транспорт | 7.0 | 1000 | 10 000 | 60 | 3 |

2. Параметры застройки

На садовом участке могут возводиться жилое строение, на дачном участке жилое строение или жилой дом, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе: постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес или гараж для автомобиля, уборная. Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов ( не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, метров:

- от жилого строения (или дома) ( 3;

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы ( 4;

- от других построек (сарая, гаража, бани, навеса и др.) ( 1 (при условии соблюдения противопожарных разрывов);

- от стволов высокорослых деревьев ( 4;

- среднерослых ( 2;

- от кустарника ( 1.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

- дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

- дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть от жилого строения (или дома) и погреба

- до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы ( 12;

- до душа, бани (сауны) ( 8 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства ( 8.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.».

- Внести в Правила землепользования и застройки Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, утвержденные решением Совета депутатов Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 08.08.2014 № 28, следующие изменения:

1)	изложить статью 70 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны» в следующей редакции:

«К жилым зонам относятся участки территории Пречистенского сельского поселения, используемые и предназначенные для размещения жилых домов. Указанные зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, гаражей для временного и постоянного хранения автотранспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

При осуществлении в жилых зонах строительства зданий, строений, сооружений следует предусматривать их обеспечение объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

В состав жилых зон могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

В жилых зонах объекты жилого фонда основных видов разрешенного использования должны занимать не менее 70 процентов территории зоны, до 30 процентов территории зоны допускается использовать для размещения иных объектов основных видов разрешенного использования и объектов вспомогательного и условно разрешенного видов использования.

Ж-1– Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при низкой плотности использования территории и преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки.

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны (Ж-1) установлен в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 600 | 3000 | 67 | 1;3;5 |
| 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 600 | 10000 | 67 | 1;3;5 |
| 3 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 100 | 1500 | 67 | 1;3;5 |
| 4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 100 | 1500 | 67 | 1;3;5 |
| 5 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 25(20)* | 1000 (50)* | 75 | 1 |
|  |  |  | *существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, в том числе имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан |
| 6 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 7 | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 10000 | 67 | 3;5 |
| 8 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 5000 | 67 | 3;5 |
| 9 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 500 | 10000 | 67 | 3;5 |
| 10 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |
| 11 | Культурное развитие | 3.6 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 12 | Религиозное использование | 3.7 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 13 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 14 | Деловое управление | 4.1 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 15 | Магазины | 4.4 | 100 | 5000 | 50 | 3;5 |
| 16 | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 17 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1000 | 10000 | 1 эт. – 60 2 эт. – 50 3 эт. - 45 | 3;5 |
| 18 | Спорт | 5.1 | 100 | 100000 | 75 | 3;5 |
| 19 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |
| 20 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |
| 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 22 | Ведение огородничества | 13.1 | 50 | 600 | 0 | Не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Обслуживание жилой застройки – 2.7

- Банковская и страховая деятельность – 4.5

- Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3

- Обслуживание автотранспорта – 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5000 | 10000 | 60 | 3;5 |
| 3 | Общественное управление | 3.8 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 4 | Рынки | 4.3 | 1000 | 5000 | 60 | 3 |
| 5 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1000 | 10000 | 60 | 3;5 |
| 6 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | 1000 | 20000 | 75 | 3 |
| 7 | Ведение садоводства | 13.2 | 600 | 2000 | 40 | 3 |
| 8 | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению | 10 | 3 |

2. Параметры застройки:

1) Коэффициент использования территории не более 0.67;

2) Этажность – не более 3 этажей;

3) Отступ:

- дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5м.

- дом должен отстоять от красной линии проездов не менее чем на 3м.

- от хозяйственных построек до красной линии улиц и проездов – не менее 5 м.

4) Минимальное расстояние от границ соседнего участка до:

- жилого дома – 3 м.;

- постройки для содержания скота птицы – 4м.;

- бани, гаража, сарая – 1 м.;

- стволов высокорослых деревьев – 4м.;

- среднерослых стволов деревьев – 2м.;

- кустарника – 1м.

5) Минимальное расстояние:

- от окон жилых помещений до соседнего жилого дома и хозяйственных строений на соседнем участке – 6 м, по противопожарным нормам в зависимости от огнестойкости зданий и сооружений от 6 м до 15 м (см в таблице 3);

- от окон жилых помещений до душа, бани и сауны – 8 м;

- от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 12 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

- дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

- дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

6) При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков.

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

7) Максимальная высота ограждения со стороны улиц – 2.0 м.

Ограждение земельных участков, примыкающих к жилому дому должно быть единообразным с обеих сторон улиц на протяжении не менее одного квартала.

Максимальная высота ограждения между соседними участками – 2.0 м.

Ограждения перед домом в пределах отступа от красной линии должно быть прозрачным и высотой не более 1,5 м.

8) В населенных пунктах допускается разведение пчелосемей на земельных участках, принадлежащих гражданам на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, а также предоставленных гражданам по договорам аренды, при этом:

- территория содержания пчел со сторон, граничащих с земельными участками, предоставленными другим гражданам для индивидуального жилищного строительств или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, должна быть огорожена сплошным забором или густым кустарником высотой не менее 2 метров;

- расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ земельного участка, огороженных забором или кустарником, должно составлять не менее 6 метров, до неогороженных границ – не менее 10 метров;

- количество ульев на 100 кв. м земельного участка– не более 6.

9) Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного в   таблице 8.

10) Максимальное предельное количество голов домашних животных, разрешаемых содержать на территории одного домовладения равно (каждое сельское поселение или населенный пункт может установить свои предельные размеры):

- коровы 3шт;

- лошади 3шт;

- свиньи10шт;

- кролики 20шт;

- козы, овцы 10шт;

- куры 30шт;

- гуси 10шт;

- утки 15шт;

- индюки 5шт.

11) Расстояния от газорегуляторных пунктов до границ участков жилых домов – не менее 10 метров;

12) Расстояния от трансформаторных подстанций до границ участков жилых домов – не менее 10 метров.

Не допускается размещать со стороны улиц вспомогательные строения, за исключением автостоянок.

На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны.

Для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать открытые стоянки из расчета не менее чем на 70% расчетного парка легкового 
автотранспорта, в том числе:

- в жилых районах – 25 %.

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей (см. в таблице 9).

3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются и уточняются после утверждения документации по планировке территории.

Минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями (или домами) и группами жилых строений (или домов) на соседних участках

Таблица 3

| Материал несущих и ограждающих конструкций строения | Расстояния, м |
| --- | --- |
|  | А | Б | В |
| А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы | 6 | 8 | 10 |
| Б То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорючими и трудногорючими материалами | 8 | 8 | 10 |
| В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудногорючих и горючих материалов | 10 | 10 | 15 |

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, размещаемыми в общественно-деловых и жилых зонах, в зависимости от элементов планировочной структуры (микрорайон (квартал), жилой район) составляет:

Таблица 4

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | 500 |
| Общеобразовательные школы | 500 – 750 |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 800 |
| Физкультурно-спортивные центры | 1 500 |
| Поликлиники и их филиалы | 1 000 |
| Аптеки | 800 |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового | 800 |
| обслуживания местного значения | 1200 |
| Отделения связи и филиалы банков | 800 |

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс.кв.м. общей площади/га):

Таблица 5

| Типы комплексов | Плотность застройки (тыс.кв.м. общ. площ./га), не менее |
| --- | --- |
|  | на свободных территориях | при реконструкции |
| Центр планировочного района | 10 | 10 |
| Деловые комплексы | 15 | 10 |
| Гостиничные комплексы | 15 | 10 |
| Торговые комплексы | 5 | 5 |
| Культурные (досуговые) |  |  |
| комплексы | 5 | 5 |

Рекомендуемые удельные показатели нормируемых элементов территории населенного пункта:

Таблица 6

| №№ по п/п | Элементы территории | Удельная площадь,м 2/чел, не менее |
| --- | --- | --- |
| 1 | Участки школ | 5,0 |
| 2 | Участки дошкольных учреждений | 1,0 |
| 3 | Участки бытового обслуживания | 1,0 |

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий обслуживания следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее приведенных:

Таблица 7

| Здания (земельные участки) учреждений и предприятий обслуживания | Расстояния от зданий (границ участков) учреждений и предприятий обслуживания, метров |
| --- | --- |
|  | до красной линии | до стен жилых зданий | до зданий общеобразовательных школ, дошкольных образовательных и лечебных учреждений |
| Дошкольные образовательные |  | По нормам инсоляции, освещенности и |
| учреждения и | 10 | противопожарным нормам |
| общеобразовательные школы |  |  |  |
| Приемные пункты вторичного | - | 20 | 50 |
| сырья |  |  |  |
| Пожарные депо | 10 | 50 | 50 |
| Кладбища традиционного Захоронения, площадью менее 20 га | 6 | 300 | 500 |

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее указанного:

Таблица 8

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт), не более |
| --- | --- |
|  | свиньи | птица | коровы, бычки | кролики | овцы | лошади | нутрии |
| 10 м | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 45 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 60 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | 75 | 15 | 40 | 25 | 15 | 15 |

Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей и открытых автостоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, составляют:

Таблица 9

| Объекты, до которых определяется расстояние | Расстояние в м., не менее |
| --- | --- |
|  | от гаражей и открытых автостоянок при числе легковых автомобилей |
|  | 10 и менее | 11-50 | 51 — 100 | 101 – 300 | свыше 300 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 |
| Торцы жилых домов без окон | 10 | 10 | 15 | 25 | 35 |
| Общественные здания | 10 | 10 | 15 | 25 | 50 |
| Детские и образовательные учреждения, площадки для отдыха, игр, спорта | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Лечебные учреждения стационарного типа, открытые спортивные сооружения общего пользования, места отдыха )сады, скверы, парки) | 25 | 50 | Устанавливается по согласованию с органами Роспотребнадзора |

».

# 2) изложить статью 72 «Градостроительные регламенты. Производственные и коммунальные зоны (ПК)» в следующей редакции:

«ПК– Зоны предприятий III - V класса вредности

Зона предназначена для выделения и обеспечекния правовых условий формированиякомунально-производственных предприятий складских баз III-V- класса вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 до 50 метров, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны (ПК) установлен в соответствии с таблицей 11:

Таблица 11

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Производственная деятельность | 6.0 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10 000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 3 | Тяжелая промышленность | 6.2 | 1 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 4 | Легкая промышленность | 6.3 | 1 000 | 100 000 | 65 | 3 |
| 5 | Пищевая промышленность | 6.4 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 6 | Строительная промышленность | 6.6 | 1 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 7 | Склады | 6.9 | 1 000 | 100 000 | 60 | 3 |
| 8 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 1 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 9 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 1 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 10 | Животноводство | 1.7 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 11 | Связь | 6.8 | не подлежат установлению | 10 | 3 |
| 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не распространяется |
| 13 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты придорожного сервиса – 4.9.1

- Деловое управление – 4.1

- Магазины – 4.4

- Общественное питание – 4.6

- Гидротехнические сооружения – 11.3

- Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

- Обслуживание автотранспорта‒ 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |  |  | 60 | 3 |
| 3 | Религиозное использование | 3.7 | 500 | 5 000 | 50 | 3 |
| 4 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 5 000 | 60 | 3 |
| 5 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 10 000 | 1 эт. – 60 2 эт. – 50 3 эт. - 45 | 3 |
| 6 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 500 | 5 000 | 60 | 3 |

».

# 3) изложить статью 73 «Градостроительные регламенты. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)» в следующей редакции:

«СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами), а также земли занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земельные участки в составе зоны сельскохозяйственного использования в населенных пунктах используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом сельского поселения и настоящими Правилами.

Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны СХ-1 установлен в соответствии с таблицей 13:

Таблица 13

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Растениеводство | 1.1 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 3 | Овощеводство | 1.3 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 4 | Садоводство | 1.5 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 5 | Животноводство | 1.7 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 6 | Скотоводство | 1.8 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 7 | Звероводство | 1.9 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 8 | Птицеводство | 1.10 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 9 | Свиноводство | 1.11 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 10 | Пчеловодство | 1.12 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 11 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 12 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 13 | Питомники | 1.17 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 14 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 15 | Связь | 6.8 | не подлежат установлению | 10 | 3 |
| 16 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не распространяется |
| 17 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 18 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 1000 | 10 000 | 50 | 3;5 |
| 19 | Ведение дачного хозяйства | 13.3 | 400 | 3 000 | 40 | 3 |
| 20 | Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 2 000 | 40 | 3 |
| 21 | Ведение огородничества | 13.1 | 100 | 1 000 | не подлежит | 0 |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Объекты придорожного сервиса – 4.9.1

2. Деловое управление – 4.1

3. Магазины – 4.4

4. Общественное питание – 4.6

5. Гидротехнические сооружения – 11.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Охота и рыбалка | 5.3 | 1 000 | 10 000 | 40 | 3 |
| 2 | Пищевая промышленность | 6.4 | 1 000 | 10000 | 50 | 3 |
| 3 | Строительная промышленность | 6.6 | 5 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 4 | Склады | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 5 | Недропользование | 6.1 | 10 000 | 100 000 | 60 | 3 |
| 6 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 7 | Транспорт | 7.0 | 1000 | 10 000 | 60 | 3 |

2. Параметры застройки

На садовом участке могут возводиться жилое строение, на дачном участке жилое строение или жилой дом, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе: постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения с утепленным грунтом, постройка для хранения инвентаря, баня, душ, навес или гараж для автомобиля, уборная. Допускается группировать и блокировать строения (или дома) на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке.

Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.

Жилое строение (или дом) должно отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов ( не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть, метров:

- от жилого строения (или дома) ( 3;

- от постройки для содержания мелкого скота и птицы ( 4;

- от других построек (сарая, гаража, бани, навеса и др.) ( 1 (при условии соблюдения противопожарных разрывов);

- от стволов высокорослых деревьев ( 4;

- среднерослых ( 2;

- от кустарника ( 1.

В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки, например:

- дом-гараж (от дома не менее 3 м, от гаража не менее 1 м);

- дом-постройка для скота и птицы (от дома не менее 3 м, от постройки для скота и птицы не менее 4 м).

Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть от жилого строения (или дома) и погреба

- до уборной и постройки для содержания мелкого скота и птицы ( 12;

- до душа, бани (сауны) ( 8 м;

- от колодца до уборной и компостного устройства ( 8.

Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках. В случае примыкания хозяйственных построек к жилому строению (или дому) помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом. В этих случаях расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно от каждого объекта блокировки. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.».

- Внести в Правила землепользования и застройки Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, утвержденные решением Совета депутатов Третьяковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 07.11.2013 № 18, следующие изменения:

1) Изложить статью 71  «Жилые зоны (Ж)» в следующей редакции:

«К жилым зонам относятся участки территории Третьяковского сельского поселения, используемые и предназначенные для размещения жилых домов. Указанные зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, торговли, здравоохранения, общественного питания, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, гаражей для временного и постоянного хранения автотранспорта, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

При осуществлении в жилых зонах строительства зданий, строений, сооружений следует предусматривать их обеспечение объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

В состав жилых зон могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства в случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

В жилых зонах объекты жилого фонда основных видов разрешенного использования должны занимать не менее 70 процентов территории зоны, до 30 процентов территории зоны допускается использовать для размещения иных объектов основных видов разрешенного использования и объектов вспомогательного и условно разрешенного видов использования.

Ж-1(Ж-2)– Зоны индивидуальной усадебной жилой застройки

Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1(Ж-2) выделена для обеспечения правовых условий формирования кварталов комфортного жилья на территориях застройки при низкой плотности использования территории и преимущественном размещении объектов индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокированной застройки.

1. Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны (Ж-1(Ж-2)) установлен в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Для индивидуального жилищного строительства | 2.1 | 600 | 3000 | 67 | 1;3;5 |
| 2 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 600 | 10000 | 67 | 1;3;5 |
| 3 | Блокированная жилая застройка | 2.3 | 100 | 1500 | 67 | 1;3;5 |
| 4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | 100 | 1500 | 67 | 1;3;5 |
| 5 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 25(20)* | 1000 (50)* | 75 | 1 |
|  |  |  | *существующие объекты гаражного назначения, предназначенные для хранения личного автотранспорта граждан, в том числе имеющие одну или более общих стен с другими объектами гаражного назначения, предназначенными для хранения личного автотранспорта граждан |
| 6 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 7 | Социальное обслуживание | 3.2 | 500 | 10000 | 67 | 3;5 |
| 8 | Бытовое обслуживание | 3.3 | 200 | 5000 | 67 | 3;5 |
| 9 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 3.4.1 | 500 | 10000 | 67 | 3;5 |
| 10 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 3.5.1 | Не подлежит установлению |
| 11 | Культурное развитие | 3.6 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 12 | Религиозное использование | 3.7 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 13 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 3.10.1 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 14 | Деловое управление | 4.1 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 15 | Магазины | 4.4 | 100 | 5000 | 50 | 3;5 |
| 16 | Общественное питание | 4.6 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 17 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1000 | 10000 | 1 эт. – 60 2 эт. – 50 3 эт. - 45 | 3;5 |
| 18 | Спорт | 5.1 | 100 | 100000 | 75 | 3;5 |
| 19 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 8.3 | Не подлежит установлению |
| 20 | Историко-культурная деятельность | 9.3 | Не распространяется |
| 21 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | Не распространяется |
| 22 | Ведение огородничества | 13.1 | 50 | 600 | 0 | Не подлежит установлению |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Обслуживание жилой застройки – 2.7

- Банковская и страховая деятельность – 4.5

- Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3

- Обслуживание автотранспорта – 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначение) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Стационарное медицинское обслуживание | 3.4.2 | 1000 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 | 5000 | 10000 | 60 | 3;5 |
| 3 | Общественное управление | 3.8 | 500 | 10000 | 50 | 3;5 |
| 4 | Рынки | 4.3 | 1000 | 5000 | 60 | 3 |
| 5 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1000 | 10000 | 60 | 3;5 |
| 6 | Обслуживание автотранспорта | 4.9 | 1000 | 20000 | 75 | 3 |
| 7 | Ведение садоводства | 13.2 | 600 | 2000 | 40 | 3 |
| 8 | Связь | 6.8 | Не подлежит установлению | 10 | 3 |

».

2). Изложить статью 73 «Производственные зоны (П)» в следующей редакции:

«ПК– Зоны предприятий III - V класса вредности

Зона предназначена для выделения и обеспечекния правовых условий формированиякомунально-производственных предприятий складских баз III-V- класса вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 100 до 50 метров, с низкими уровнями шума и загрязнения. Допускается широкий спектр коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного использования объектов недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1.	Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны (ПК) установлен в соответствии с таблицей 11:

Таблица 11

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Производственная деятельность | 6.0 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 2 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10 000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 3 | Тяжелая промышленность | 6.2 | 1 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 4 | Легкая промышленность | 6.3 | 1 000 | 100 000 | 65 | 3 |
| 5 | Пищевая промышленность | 6.4 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 6 | Строительная промышленность | 6.6 | 1 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 7 | Склады | 6.9 | 1 000 | 100 000 | 60 | 3 |
| 8 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 1 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 9 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 1 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 10 | Животноводство | 1.7 | 1 000 | 100 000 | 50 | 3 |
| 11 | Связь | 6.8 | не подлежат установлению | 10 | 3 |
| 12 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не распространяется |
| 13 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- Объекты придорожного сервиса – 4.9.1

- Деловое управление – 4.1

- Магазины – 4.4

- Общественное питание – 4.6

- Гидротехнические сооружения – 11.3

- Обеспечение внутреннего правопорядка – 8.3.

- Обслуживание автотранспорта‒ 4.9

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Обеспечение научной деятельности | 3.9 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 3.5.2 |  |  | 60 | 3 |
| 3 | Религиозное использование | 3.7 | 500 | 5 000 | 50 | 3 |
| 4 | Банковская и страховая деятельность | 4.5 | 1 000 | 5 000 | 60 | 3 |
| 5 | Гостиничное обслуживание | 4.7 | 1 000 | 10 000 | 1 эт. – 60 2 эт. – 50 3 эт. - 45 | 3 |
| 6 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 4.10 | 500 | 5 000 | 60 | 3 |

».

3). Изложить статью 75  «Зоны сельскохозяйственного использования (СХ)» в следующей редакции:

«СХ-1 – зона сельскохозяйственных угодий

Зона предназначена для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения.

В составе зоны могут выделяться сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, земли занятые многолетними насаждениями (садами), а также земли занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земельные участки в составе зоны сельскохозяйственного использования в населенных пунктах используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с Генеральным планом сельского поселения и настоящими Правилами.

Перечень видов разрешенного использования объектов капитального строительства и земельных участков территориальной зоны СХ-1 установлен в соответствии с таблицей 13:

Таблица 13

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Растениеводство | 1.1 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 2 | Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | 1.2 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 3 | Овощеводство | 1.3 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 4 | Садоводство | 1.5 | 10 000 | 100 000 | 0 | не подлежит установлению |
| 5 | Животноводство | 1.7 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 6 | Скотоводство | 1.8 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 7 | Звероводство | 1.9 | 10 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 8 | Птицеводство | 1.10 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 9 | Свиноводство | 1.11 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 10 | Пчеловодство | 1.12 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 11 | Научное обеспечение сельского хозяйства | 1.14 | 5 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 12 | Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 1.15 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 13 | Питомники | 1.17 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 14 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 1.18 | 2 000 | 100 000 | 30 | 3 |
| 15 | Связь | 6.8 | не подлежат установлению | 10 | 3 |
| 16 | Земельные участки (территории) общего пользования | 12.0 | не распространяется |
| 17 | Коммунальное обслуживание | 3.1 | 10(1)* | 10000 | 75(100)* | 3(0)* |
|  |  |  | *для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных подстанций, канализаций |
| 18 | Для ведения личного подсобного хозяйства | 2.2 | 1000 | 10 000 | 50 | 3;5 |
| 19 | Ведение дачного хозяйства | 13.3 | 400 | 3 000 | 40 | 3 |
| 20 | Ведение садоводства | 13.2 | 400 | 2 000 | 40 | 3 |
| 21 | Ведение огородничества | 13.1 | 100 | 1 000 | не подлежит | 0 |

Вспомогательные виды разрешенного использования:

1. Объекты придорожного сервиса – 4.9.1

2. Деловое управление – 4.1

3. Магазины – 4.4

4. Общественное питание – 4.6

5. Гидротехнические сооружения – 11.3

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

Условно разрешенные виды использования

| № п/п | Наименование ВРИ | Код (числовое обозначе-ние) | Предельные размеры земельных участков (кв. метров) | Максимальный процент застройки, в том числе в зависимости от количества надземных этажей (%) | Минимальные отступы от границ земельного участка (метров) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | max |  |  |
| 1 | Охота и рыбалка | 5.3 | 1 000 | 10 000 | 40 | 3 |
| 2 | Пищевая промышленность | 6.4 | 1 000 | 10000 | 50 | 3 |
| 3 | Строительная промышленность | 6.6 | 5 000 | 100 000 | 45 | 3 |
| 4 | Склады | 4.5 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 5 | Недропользование | 6.1 | 10 000 | 100 000 | 60 | 3 |
| 6 | Объекты гаражного назначения | 2.7.1 | 1 000 | 10 000 | 60 | 3 |
| 7 | Транспорт | 7.0 | 1000 | 10 000 | 60 | 3 |

».

7.	Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационном стенде на первом этаже здания Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, а также разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duhov.admin-smolensk.ru/) в разделе «Совет депутатов» подраздел «Нормативно-правовые документы».

8.	Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

9. Направить настоящее решение Главе муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области для подписания и обнародования.

| Председатель Духовщинского районного Совета депутатов В.М. Петрищенков | Глава муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области Б.В. Петифоров |
| --- | --- |